连云港临海新材料有限公司

年产80万吨阳极新材料项目一期工程

变动环境影响分析

连云港临海新材料有限公司

二〇二〇年九月

目    录

1总论	2

1.1项目由来	2

1.2编制依据	3

1.3 排放标准变动情况	3

1.4变更内容及原因	3

2 变动前项目情况	5

2.1 变动前项目产品方案及车间布置	5

2.2 变动前公辅工程	5

2.3 变动前本项目一期、二期物料平衡	7

2.4变动前污染物排放	8

2.5 变动前污染防治措施	10

2.6 变动前项目总量指标	10

2.7重大变动判定	11

3 变动后项目情况	14

3.1 变动后项目组成	14

3.2 变动前公辅工程	14

3.3变动后物料平衡	15

3.4 变动后污染物排放	15

3.5变动后污染防治措施	18

3.6 变动后项目总量控制指标	22

3.7变动后清洁生产水平分析	23

4变动后环境影响预测与评价	25

4.1 大气环境影响预测与分析	25

5变动后风险评价	42

6 变动后环境管理及监测计划	43

6.1 污染物排放清单及管理要求	43

6.2 环境监测计划	47

7结论	49

# 1总论

## 1.1项目由来

连云港临海新材料有限公司由济南中海炭素有限公司投资兴建，主要从事主要从事高炉用微孔和超微孔碳砖、高品质石墨化阴极和阳极新材料（高强度、高密度、高纯度、高模量）等产品的生产和销售。

公司年产80万吨阳极新材料制品项目于2017年9月21日取得灌云县发展和改革委员会备案（灌发改备[2017]191号），并委托江苏方正环保设计研究有限公司编制《连云港临海新材料有限公司年产80万吨阳极新材料制品项目环境影响报告书》，该项目于2017年10月31日通过灌云县环保局审批（灌环审[2017]11号）。由于实际建设过程中项目厂区平面布置、建设分期、产品方案、工艺参数、污染控制措施均发生变化，因此，企业于2019年9月针对此项目重新编制环境影响报告书，并于2019年10月22日通过灌云县环保局审批（灌环审[2019]16号）。

目前，项目一期工程已建设完成正在试生产，企业准备启动验收工作，原环评中要求：（1）一期工程装卸与破碎工段共用一台布袋除尘器；（2）煅烧炉车间振动下料输送、进仓、包装过程产生的粉尘废气经除尘器处理后全部由同一根排气筒排放。

试生产过程中发现一期工程装卸与破碎工段之间距离较远（70m），共用一台布袋除尘器和排气筒影响粉尘处理效果，装卸工段与混配工段距离较近（15m）。因此，一期工程装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，装卸与混配工段共用1#排气筒，破碎工段废气处理后通过2#排气筒高空排放。

试生产过程中发现一期工程装卸与破碎工段之间距离较远（70m），共用一台布袋除尘器和排气筒影响粉尘处理效果，装卸工段与混配工段距离较近（15m）；煅烧车间除尘器距离较远（约60m），横向收集管道较多，粉尘废气收集效果不好。因此，企业对一期工程排气筒设置和废气处理措施进行了调整，变动后一期工程增加1根排气筒和1台布袋除尘器，具体变动如下：

（1）一期工程装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，装卸与混配工段共用1#排气筒，破碎工段废气处理后通过2#排气筒高空排放。

（2）一期工程在煅烧车间东侧钢板筒仓位置增加1根5#排气筒，1#、2#钢板筒仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉下料线共用4#排气筒；3#、4#钢板筒仓共用5#排气筒。

以上变动导致项目废气治理措施优化，不新增污染因子，同时废气、废水和固废污染物排放量不增加，项目地点、生产工艺、主产品方案等均未改变，因此，项目变动为非重大变动。

根据苏环办﹝2015﹞256号《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》要求，我公司编制了《连云港临海新材料有限公司年产80万吨阳极新材料项目一、二期工程变动环境影响分析报告》，分析相关变动及可行性。

## 1.2编制依据

《连云港临海新材料有限公司年产80万吨阳极新材料项目环境影响报告书》及批复文件。

## 1.3 排放标准变动情况

本项目变动前后废气、废水、噪声等排放标准均不发生变化，见原环评及批复。

## 1.4变更内容及原因

根据项目实际调整情况，对照项目环境影响评价报告书及变动影响分析报告，本工程项目主要变更情况见表1.4-1。

表1.4-1  项目变更主要内容一览表

| 变更项 | 变更前 | 变更后 | 变动情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气治理措施 | （1）一期工程储运车间卸料、破碎工段废气经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。 （2）一期工程储运车间混配工段废气经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。 （3）一期工程煅烧车间煅烧废气经SNCR+ASC脱硫除尘系统处理后通过3#排气筒排放。 （4）一期工程煅烧车间振动下料输送、进仓、包装废气经布袋除尘器处理后通过4#排气筒排放。 | （1）一期工程储运车间卸料、混配工段废气经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。 （2）一期工程储运车间破碎工段废气经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。 （3）一期工程煅烧车间煅烧废气经SNCR+ASC脱硫除尘系统处理后通过3#排气筒排放。 （4）一期工程煅烧车间振动下料输送废气经布袋除尘器处理后通过4#排气筒排放，四个筒仓进仓、包装废气分别经布袋除尘器处理后通过4#、5#排气筒排放。 | (1)由于一期工程装卸与破碎工段之间距离较远（70m），共用一台布袋除尘器和排气筒影响粉尘处理效果，装卸工段与混配工段距离较近（15m）。因此，一期工程装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，装卸与混配工段共用1#排气筒，破碎工段废气处理后通过2#排气筒高空排放。 (2)由于一期工程煅烧炉下料线除尘器之间距离较远（60m），横向管道多，6台除尘器同时运行影响除尘器收集处理效果，因此，一期工程在煅烧车间东侧钢板筒仓位置增加1根5#排气筒，1#、2#钢板筒仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉下料线共用4#排气筒；3#、4#钢板筒仓共用5#排气筒。 |

以上变动导致项目废气治理措施优化，不新增污染因子，同时废气、废水和固废污染物排放量均不发生变化，项目地点、生产工艺、主产品方案等均未改变，因此，项目变动为非重大变动。

# 2 变动前项目情况

## 2.1 变动前项目产品方案及车间布置

本项目一期主要产品生产能力、产品规格均未发生变化，项目一期工程主体工程、建设规模与原环评一致。

本项目一期主体工程及产品方案见表2.1-1，生产线车间布置见表2.1-2。

表2.1-1   项目一期和二期工程主体工程及产品方案表

| 序号 | 分期 | 产品 | 产量t/a | 副产蒸汽t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 煅后焦 | 33.5万 | 45万 |

表2.1-2   本项目生产线车间设置情况表

| 分期 | 生产工序名称 | 设计能力t/a | 所在车间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 原料储运 | 煅后焦33.5万 | 储运车间(共用) | 一期、二期共用 |
|  | 粗破 |  |  | 单线 |
|  | 物料输送 |  |  | 单线 |
|  | 煅烧 |  | 煅烧一车间 | 4条线 |
|  | 进仓 |  |  | 4条线 |
|  | 包装 |  |  | 4条线 |

## 2.2 变动前公辅工程

变动前，涉及本项目公辅工程情况详见表2.2-1。

表2.2-1  变动前本项目公辅工程详情表

| 工程 | 主要建设内容 | 一期 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼化焦煅烧车间 | 采用4台60罐罐式炉对炼化焦进行煅烧，年产33.5万t/a煅后焦。4台罐式炉配置于同一厂房内。车间内配有布料车、振动输送机、斗式提升机、排料机等。 |
|  | 煅后焦中碎车间 | / |
|  | 成型车间 | / |
|  | 阳极焙烧车间 | / |
| 辅助 工程 | 炼化焦储运 | 建有1座炼化焦储运车间（一、二期共用），含破碎工序 |
|  | 沥青储运 | / |
|  | 供热系统 | / |
|  | 储存 | 1个50m3的生石灰储罐，位于煅烧车间外的废气处理措施旁 |
|  | 综合楼 | 建有1栋，建筑面积约2400m2。包括办公 |
|  | 研发中心 | 建有1栋，建筑面积约3000m2。 |
| 公用工程 | 供水 | 当地自来水管网供给，用水量为951890m³/a。 |
|  | 纯水制备 | 超滤反渗透EDI水处理200m³/h |
|  | 循环冷却系统 | 建设循环冷却水系统2350m³/h，需求量约1600t/h |
|  | 供气 | / |
|  | 供电 | 年用电量为4000万kWh |
|  | 排水 | 生活污水经地埋式一体化处理后与软水制备系统废水、循环冷却系统排水接入区域污水管网。废水排放量为184272t/a。 |
| 环保工程 | 废气治理 | 炼化焦储运车间：设置布袋除尘器2套，2个排气筒； 煅烧车间：设置4套SNCR+1套ASC干式脱硫除尘系统，设置6个布袋除尘器，2个排气筒； |
|  | 污水治理 | 地埋式一体化处理设施1座 |
|  | 固废收集 | 建危险废物仓库100m2 |
|  | 风险防范 | 设置消防应急池（兼事故池）一座，容积不小于500m3 |

## 2.3 变动前本项目一期物料平衡

变动前本项目一期生产物料平衡图见图2.3-1。

图2.3-1  变动前本项目一期生产物料平衡图（t/a）

## 2.4变动前污染物排放

本项目变动前后废水、固废产生及排放情况均维持原环评不变，主要变动为废气的排放况发生变化。

变动前本项目一期废气产生排放情况详见2.4-1~2.4-3。

表2.4-1  变动前本项目一期生产废气产生情况表

| 分期 | 污染源名称 | 运行时间(h) | 污染物名称 | 产生情况 | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |
| 一期 | G1-1 | 7600 | 粉尘 | 9.21 | 70 | 布袋除尘 |
|  | G2-1 | 7600 | 粉尘 | 9.67 | 73.5 | 布袋除尘 |
|  | G3-1 | 7600 | 粉尘 | 9.67 | 73.5 | 布袋除尘 |
|  | G4-1 | 5100 | 粉尘 | 14.41 | 73.5 | 布袋除尘 |
|  | G5-1 | 8760 | 粉尘 | 89.16 | 781 | SNCR+ASC干法脱硫除尘系统 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 456.64 | 4000.18 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 35.84 | 314 |  |
|  | G6-1 | 7600 | 粉尘 | 18.42 | 140 | 布袋除尘 |
|  | G7-1 | 7600 | 粉尘 | 9.21 | 70 | 布袋除尘 |
|  | G8-1 | 7600 | 粉尘 | 9.21 | 70 | 布袋除尘 |
|  | Gu1-1 | 7600 | 粉尘 | 0.26 | 2 | / |
|  | Gu2-1 | 7600 | 粉尘 | 0.132 | 1 | / |

表2.4-2  变动前本项目一期有组织废气处理、排放情况一览表

| 分期 | 编号 | 污染物 | 排气量 m3/h | 产生状况 | 治理措施 | 去除率% | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 内径 m | 排放 温度℃ | 排放高度m |
| 一期 | G1-1、G2-1 | 粉尘 | 20000 | 944 | 18.88 | 143.5 | 布袋除尘 | 99 | 9.44 | 0.189 | 1.44 | 10 | / | 0.6 | 25 | 25（1#） |
|  | G3-1 | 粉尘 | 10000 | 967 | 9.67 | 73.5 | 布袋除尘 | 99 | 9.67 | 0.097 | 0.74 | 10 | / | 0.6 | 25 | 25（2#） |
|  | G4-1、G5-1 | 粉尘 | 300000 | 344 | 103.26 | 854.5 | SNCR+ASC干式脱硫除尘 | 99 | 6.96 | 2.09 | 17.77 | 10 | / | 4 | 80 | 65（3#） |
|  |  | 二氧化硫 |  | 1522 | 456.64 | 4000.18 |  | 96 | 60.88 | 18.26 | 160 | 100 | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 119.5 | 35.84 | 314 |  | 50 | 60 | 17.92 | 157 | 100 | / |  |  |  |
|  | ASC脱硫系统运行产生的粉尘 |  | 3.95 | 1.184 | 9 |  | 99 | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | ASC脱硫系统投料产生的粉尘 |  | 166.7 | 50 | 25 |  | 99 | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | G6-1、G7-1、G8-1 | 粉尘 | 40000 | 921 | 36.84 | 280 | 布袋除尘 | 99 | 9.21 | 0.369 | 2.8 | 10 | / | 1 | 25 | 30（4#） |

表2.4-3   本项目变动前一期工程无组织废气排放状况

| 污染源 | 污染物 | 排放状况 | 面源源参数m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a | 长度 | 宽度 | 高度 |
| 一期 |
| 炼化焦贮存车间 | 粉尘 | 0.26 | 2 | 253 | 120 | 20 |
| 包装工序 | 粉尘 | 0.132 | 1 | 88 | 21 | 20 |

## 2.5 变动前污染防治措施

本项目变动前后废水、固废产生源强及治理措施均不发生变化，主要变动为废气治理措施发生变化。

2.5.1 废气

变动前，本项目工艺废气主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟等，废气排放连续；以生产工段为单位分布，废气的产生源集中，废气量较大。拟根据不同气体的性质及特性分别采取不同的设施处理车间的各类废气，变动前，本项目一期工程废气处理措施设置情况详见表2.5-1。

表2.5-1  本项目废气处理措施设置情况

| 分期 | 车间 | 工段 | 废气处理设施名称 | 套数 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 储运车间 | 卸料、破碎 | 布袋除尘 | 1 | 1# |
|  |  | 混配 | 布袋除尘 | 1 | 2# |
|  | 煅烧一车间 | 进料、煅烧 | SNCR | 4 | 3# |
|  |  |  | ASC脱硫除尘系统 | 1 |  |
|  |  | 振动下料输送、进仓、包装 | 布袋除尘 | 6 | 4# |

本项目一期工程有组织废气污染物走向详见图2.5-1。

-图2.5-1  项目一期工程有组织废气污染物走向情况

## 2.6 变动前项目总量指标

变动前本项目一期工程污染物总量控制指标见表2.7-1。

表2.6-1  变动前本项目一期工程污染物污染物总量控制指标表（t/a）

| 分期 | 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 一期 | 废水 | 废水量 | 184272m3/a | / | 184272m3/a | 184272m3/a |
|  |  | COD | 28.5 | / | 28.5 | 9.213 |
|  |  | SS | 10.528 | / | 10.528 | 1.842 |
|  |  | 氨氮 | 0.184 | / | 0.184 | 0.184 |
|  |  | 总氮 | 0.265 | / | 0.265 | 0.265 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 盐分 | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 有组织废气 | NOX | 314 | 157 | 157 |
|  |  | SO2 | 4000.18 | 3840.18 | 160 |
|  |  | 颗粒物 | 1385.5 | 1362.75 | 22.75 |

## 2.7重大变动判定

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文），对本次变动进行判定，具体见表2.7-1。

表2.7-1  变动判定表

| 判定标准 | 本次变动 | 判定情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1.主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 产品品种不发生变化 | 不发生变化 |
| 规模 | 2.生产能力增加30%及以上。 | 生产能力不发生变化 | 不发生变化 |
|  | 3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加 30%及以上。 | 配套的仓储设施不发生变化 | 不发生变化 |
|  | 4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加 30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 不新增生产装置，不新增污染因子及排放量 | 不发生变化 |
| 地点 | 5.项目重新选址。 | 项目厂址不变 | 不发生变化 |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 项目总平面布置不发生变化 | 不发生变化 |
|  | 7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 防护距离边界不新增敏感点 | 不发生变化 |
|  | 8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 厂外管线不发生变化 | 不发生变化 |
| 生产工艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 本项目生产工艺不发生变化 | 不发生变化 |
| 环境保护措施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 1、废气处理措施变化 变动前： （1）一期工程储运车间卸料、破碎工段废气经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。 （2）一期工程储运车间混配工段废气经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。 （3）一期工程煅烧车间煅烧废气经SNCR+ASC脱硫除尘系统处理后通过3#排气筒排放。 （4）一期工程煅烧车间振动下料输送、进仓、包装废气经布袋除尘器处理后通过4#排气筒排放。 变动后： （1）一期工程储运车间卸料、混配工段废气经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。 （2）一期工程储运车间破碎工段废气经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。 （3）一期工程煅烧车间煅烧废气经SNCR+ASC脱硫除尘系统处理后通过3#排气筒排放。 （4）一期工程煅烧车间振动下料输送、进仓、包装废气经布袋除尘器处理后通过4#和5#排气筒排放。 变动后，本项目一期工程废气污染物排放量不发生变化，经预测，本项目排放的PM10、PM2.5环境影响范围不发生变化，对环境空气保护目标处的贡献浓度未发生变化，对网格点处的贡献浓度增加很小，PM2.5日均值增加0.000007mg/m3，年均值增加0.000004mg/m3，PM10日均值增加0.000017mg/m3，年均值增加0.000007mg/m3。 | 非重大变化 |
|  |  | 2、废水处理措施不发生变化 | 不发生变化 |
|  |  | 3、固废处理措施不发生变化 | 不发生变化 |

从上表可知，本项目不属于文件中规定的重大变动内容。

# 3 变动后项目情况

## 3.1 变动后项目组成

本项目一期工程主要产品生产能力、产品规格均未发生变化，项目主体工程、建设规模与原环评一致。

项目主体工程及产品方案见表3.1-1，生产线车间布置见表3.1-2。

表3.1-1   项目主体工程及产品方案表

| 序号 | 分期 | 产品 | 产量t/a | 副产蒸汽t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 煅后焦 | 33.5万 | 45万 |

表3.1-2   本项目生产线车间设置情况表

| 分期 | 生产工序名称 | 设计能力t/a | 所在车间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 原料储运 | 煅后焦33.5万 | 储运车间(共用) | 一期、二期共用 |
|  | 粗破 |  |  | 单线 |
|  | 物料输送 |  |  | 单线 |
|  | 煅烧 |  | 煅烧一车间 | 4条线 |
|  | 进仓 |  |  | 4条线 |
|  | 包装 |  |  | 4条线 |

## 3.2 变动后公辅工程

调整后本项目公用及辅助工程见表3.2-1。

表3.2-1  变动后本项目一期工程公用及辅助工程一览表

| 工程 | 主要建设内容 | 一期 | 变化量/变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼化焦煅烧车间 | 采用4台60罐罐式炉对炼化焦进行煅烧，年产33.5万t/a煅后焦。4台罐式炉配置于同一厂房内。车间内配有布料车、振动输送机、斗式提升机、排料机等。 | 无变化 |
|  | 煅后焦中碎车间 | / | 无变化 |
|  | 成型车间 | / | 无变化 |
|  | 阳极焙烧车间 | / | 无变化 |
| 辅助 工程 | 炼化焦储运 | 建有1座炼化焦储运车间（一、二期共用），含破碎工序 | 无变化 |
|  | 沥青储运 | / | 无变化 |
|  | 供热系统 | / | 无变化 |
|  | 储存 | 1个50m3的生石灰储罐，位于煅烧车间外的废气处理措施旁 | 无变化 |
|  | 综合楼 | 建有1栋，建筑面积约2400m2。包括办公 | 无变化 |
|  | 研发中心 | 建有1栋，建筑面积约3000m2。 | 无变化 |
| 公用工程 | 供水 | 当地自来水管网供给，用水量为951890m³/a。 | 无变化 |
|  | 纯水制备 | 超滤反渗透EDI水处理200m³/h | 无变化 |
|  | 循环冷却系统 | 建设循环冷却水系统2350m³/h，需求量约1600t/h | 无变化 |
|  | 供气 | / | 无变化 |
|  | 供电 | 年用电量为4000万kWh | 无变化 |
|  | 排水 | 生活污水经地埋式一体化处理后与软水制备系统废水、循环冷却系统排水接入区域污水管网。废水排放量为184272t/a。 | 无变化 |
| 环保工程 | 废气治理 | 炼化焦储运车间：设置布袋除尘器3套，3个排气筒； 煅烧车间：设置4套SNCR+1套ASC干式脱硫除尘系统，设置6个布袋除尘器，5个排气筒； | 一期工程煅烧车间振动下料输送、进仓、包装增加1根5#排气筒。 |
|  | 污水治理 | 地埋式一体化处理设施1座 | 无变化 |
|  | 固废收集 | 建危险废物仓库100m2 | 无变化 |
|  | 风险防范 | 设置消防应急池（兼事故池）一座，容积不小于500m3 | 无变化 |

## 3.3变动后物料平衡

变动前后，本项目一期工程物料平衡均不发生变化。

## 3.4 变动后污染物排放

本项目变动前后废水、固废产生及排放情况均维持原环评不变，主要变动为废气的排放况发生变化。

3.4.1 变动后废气污染物排放

本次变动产污环节和废气源强均不发生变化，见表2.4-1，废气处理措施发生变化，废气治理措施较环评对比，措施有所优化。

变动后，项目废气产生、处理、排放情况见表3.4-1~3.4-2。

表3.4-1   变动后项目有组织废气处理、排放情况一览表

| 分期 | 编号 | 污染物 | 排气量 m3/h | 产生状况 | 治理措施 | 去除率% | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 内径 m | 排放 温度℃ | 排放高度m |
| 一期 | G1-1、G3-1 | 粉尘 | 20000 | 944 | 18.88 | 143.5 | 布袋除尘 | 99 | 9.44 | 0.189 | 1.44 | 10 | / | 0.6 | 25 | 25（1#） |
|  | G2-1 | 粉尘 | 10000 | 967 | 9.67 | 73.5 | 布袋除尘 | 99 | 9.67 | 0.097 | 0.74 | 10 | / | 0.6 | 25 | 25（2#） |
|  | G4-1、G5-1 | 粉尘 | 300000 | 344 | 103.26 | 854.5 | SNCR+ASC干式脱硫除尘 | 99 | 6.96 | 2.09 | 17.77 | 10 | / | 4 | 80 | 65（3#） |
|  |  | 二氧化硫 |  | 1522 | 456.64 | 4000.18 |  | 96 | 60.88 | 18.26 | 160 | 100 | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 119.5 | 35.84 | 314 |  | 50 | 60 | 17.92 | 157 | 100 | / |  |  |  |
|  | ASC脱硫系统运行产生的粉尘 |  | 3.95 | 1.184 | 9 |  | 99 | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | ASC脱硫系统投料产生的粉尘 |  | 166.7 | 50 | 25 |  | 99 | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | G6-1、G7-1、G8-1 | 粉尘 | 30000 | 921 | 27.63 | 210 | 布袋除尘 | 99 | 9.21 | 0.2763 | 2.1 | 10 | / | 0.5 | 25 | 30（4#） |
|  |  | 粉尘 | 10000 | 921 | 9.21 | 70 | 布袋除尘 | 99 | 9.21 | 0.092 | 0.7 | 10 | / | 0.5 | 25 | 30（5#） |

表3.4-2   本项目一期工程变动后无组织废气排放状况

| 污染源 | 污染物 | 排放状况 | 面源源参数m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a | 长度 | 宽度 | 高度 |
| 炼化焦贮存车间 | 粉尘 | 0.26 | 2 | 253 | 120 | 20 |
| 包装工序 | 粉尘 | 0.132 | 1 | 88 | 21 | 20 |

3.4.2 变动前后废气污染物排放量变化

变动前后，本项目一期工程废气污染物排放量变化情况见表3.4-3。

表3.3-3   变动前后本项目一期、二期工程大气污染物排放情况表（t/a）

| 分期 | 类别 | 污染物名称 | 排放总量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变动前 | 自变动后 |  |
| 一期 | 有组织废气 | NOX | 157 | 157 | 0 |
|  |  | SO2 | 160 | 160 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 22.75 | 22.75 | 0 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 3 | 3 | 0 |

由上表可知，变动后本项目一期工程有组织废气和无组织废气排放量均不发生变化。

## 3.5变动后污染防治措施

本项目变动前后废水、固废产生源强及治理措施均不发生变化，主要变动为废气治理措施发生变化。

### 3.5.1 变动后废气污染防治措施情况

变动后，本项目工艺废气主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟等，废气排放连续；以生产工段为单位分布，废气的产生源集中，废气量较大。拟根据不同气体的性质及特性分别采取不同的设施处理车间的各类废气，变动后，本项目一期工程废气处理措施设置情况详见表3.5-1。

表3.5-1  本项目废气处理措施设置情况

| 分期 | 车间 | 工段 | 废气处理设施名称 | 套数 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 储运车间 | 卸料 | 布袋除尘 | 1 | 1# |
|  |  | 破碎 | 布袋除尘 | 1 | 2# |
|  |  | 混配 | 布袋除尘 | 1 | 1# |
|  | 煅烧一车间 | 进料、煅烧 | SNCR | 4 | 3# |
|  |  |  | ASC脱硫除尘系统 | 1 |  |
|  |  | 振动下料输送、进仓、包装 | 布袋除尘 | 6 | 4#（1#、2#钢板仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉振动下料输送共用） 5#（3#、4#钢板仓共用） |

变动后本项目一期工程废气污染防治措施见图3.5-1。

图3.5-1   变动后本项目一期工程废气处理措施流程图

### 3.5.2变动前后各废气防治措施对比情况

变动后本项目各股废气处理措施环评要求与实际建设对比情况见表3.5-1。

表3.5-1  变动前后各废气防治措施对比情况表

| 分期 | 污染源 | 污染物 | 处理措施 | 环评中排放去向 | 实际排放方式及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际建设 |  |  |  |
| 一期 | 储运车间 | 装卸G1-1粉尘 | 1套布袋除尘器 | 1套布袋除尘器 | 1#排气筒25m | 1#排气筒25m | 废气处理措施未发生变化 |
|  |  | 破碎G2-1粉尘 | 与装卸工段共用一套布袋除尘器 | 1套布袋除尘器 | 2#排气筒25m | 2#排气筒25m | 破碎工段增加1台布袋除尘器 |
|  |  | 混配G3-1粉尘 | 1套布袋除尘器 | 1套布袋除尘器 | 1#排气筒25m | 1#排气筒25m | 由于装卸、破碎工段距离较远，装卸工段与混配工段距离较近，因此，装卸与混配工段共用1#排气筒 |
|  | 煅烧车间 | 段前料仓进料G4-1粉尘 | 设置4套SNCR+1套ASC干式脱硫除尘系统 | 设置4套SNCR+1套ASC干式脱硫除尘系统 | 3#排气筒65m | 4#排气筒65m | 废气处理措施未发生变化 |
|  |  | 煅烧废气G5-1粉尘、二氧化硫、氮氧化物等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 振动下料输送粉尘G6-1 | 4套布袋除尘器 | 4套布袋除尘器 | 4#排气筒30m | 1#、2#钢板仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉振动下料输送废气经布袋除尘器处理后通过4#排气筒排放； | 煅烧车间进仓、包装增加1根5#排气筒。 |
|  |  | 进仓粉尘G7-1 | 2套布袋除尘器 | 2套布袋除尘器 |  | 3#、4#钢板仓废气经布袋除尘器处理后通过5#排气筒排放； |  |
|  |  | 包装粉尘G8-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 包装粉尘G8-2 |  |  |  |  |  |

*环评中排放去向列中排气筒编号按照环评中编号，实际排放排气筒编号按照本次变动后的废气处理措施编号

### 3.5.3 变动后废气处理措施可行性分析

考虑到一期工程装卸与破碎工段由于距离较远，不再共用布袋除尘器，装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，总的风机风量不发生变化，根据除尘器厂家提供资料，变动前后除尘器处理效率不发生变化，均为效率均为99%，变动后除尘器处理效果变好，废气处理措施得到优化。

综上所述，本项目变动后废气处理措施可行。

### 3.5.4排气筒设置合理性分析

一期工程装卸与破碎工段之间距离较远（70m），共用一台布袋除尘器和排气筒影响粉尘处理效果，装卸工段与混配工段距离较近（15m）。一期工程装卸与混配工段共用1#排气筒，破碎工段废气处理后通过2#排气筒高空排放。一期工程煅烧炉下料线除尘器之间距离较远（60m），横向管道多，6台除尘器同时运行影响除尘器收集处理效果，因此，在煅烧车间东侧钢板筒仓位置增加1根5#排气筒，1#、2#钢板筒仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉下料线共用4#排气筒；3#、4#钢板筒仓共用5#排气筒。

变动后，本项目一期工程增加1根排气筒，可减少废气管道横向布置和除尘器同时运行产生的干扰，变动后粉尘收集处理效果更好。

因此，变动后本项目排气筒设置符合目前环保管理的要求。

### 3.5.5变动后环保措施投资情况

变动后，项目环保项目投资估算情况见表3.5-2。

表3.5-2    环保“三同时”项目投资估算一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资（万元） | 效果 | 进度 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期工程增加1台布袋 除尘器 | 20 | 达标排放 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投 入使用 | 一期工程装卸与破碎工段由于距离较远，不再共用布袋除尘器，装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器。 |
| 废水 | 利用现有污水站 | / | 保证出水稳定达标 |  | 无变化 |
| 固废 | 利用现有堆场 | / | 符合环保要求 |  | 无变化 |
| 噪声 | 消声器、隔声设施等 | / | 厂界达标 |  | 无变化 |
| 监测仪器 | 环境监测仪器(含突发环境事件有毒气体便携式监测设施) | / | 基本满足监测需要 |  | 无变化 |
| 排污口整治 | 一期工程煅烧车间东侧钢板筒仓位置增加1根30m高排气筒，其他利用现有排污口 | / | 符合环保要求 |  | 一期工程排气筒数量由4根变为5根，增加1根排气筒。 |
| 风险防治措施 | 利用厂区现有围堰、防火堤、报警系统、消防器材、自动检测仪器、超限报警装置、可燃气体检测报警仪、消防排水收集系统，包括消防尾水收集池、事故应急池、管网及排水监控系统、建立事故风险紧急监测系统等 | / | 将风险水平降低到可接受范围 |  | 无变化 |
| 其他 | 地下水、土壤防护措施 | / |  |  | 无变化 |
| 环保投资 | 20 |  |  |  |

## 3.6 变动后项目总量控制指标

变动前后，本项目废气、废水总量控制指标均不发生变化，变动后全厂污染物总量控制指标见表3.6-1。

表3.6-1  变动后项目污染物总量控制指标表（t/a）

| 分期 | 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 一期 | 废水 | 废水量 | 184272m3/a | / | 184272m3/a | 184272m3/a |
|  |  | COD | 28.5 | / | 28.5 | 9.213 |
|  |  | SS | 10.528 | / | 10.528 | 1.842 |
|  |  | 氨氮 | 0.184 | / | 0.184 | 0.184 |
|  |  | 总氮 | 0.265 | / | 0.265 | 0.265 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 盐分 | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 有组织废气 | NOX | 314 | 157 | 157 |
|  |  | SO2 | 4000.18 | 3840.18 | 160 |
|  |  | 颗粒物 | 1385.5 | 1362.75 | 22.75 |
| 二期 | 废水 | 废水量 | 184272m3/a | / | 184272m3/a | 184272m3/a |
|  |  | COD | 28.5 | / | 28.5 | 9.213 |
|  |  | SS | 10.528 | / | 10.528 | 1.842 |
|  |  | 氨氮 | 0.184 | / | 0.184 | 0.184 |
|  |  | 总氮 | 0.265 | / | 0.265 | 0.265 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 盐分 | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 有组织废气 | NOX | 314 | 157 | 157 |
|  |  | SO2 | 4000.18 | 3840.18 | 160 |
|  |  | 颗粒物 | 1385.5 | 1362.75 | 22.75 |
| 三期 | 废水 | 废水量 | 12264m3/a | / | 12264m3/a | 12264m3/a |
|  |  | COD | 4.908 | / | 4.908 | 0.614 |
|  |  | SS | 3.678 | / | 3.678 | 0.124 |
|  |  | 氨氮 | 0.429 | / | 0.429 | 0.429 |
|  |  | 总氮 | 0.611 | / | 0.611 | 0.611 |
|  |  | 总磷 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 有组织废气 | NOX | 131 | 65.5 | 65.5 |
|  |  | SO2 | 219 | 175.2 | 43.8 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.0015 | 0.00113 | 0.00037 |
|  |  | 颗粒物 | 1080.9 | 1057.87 | 23.03 |
|  |  | 沥青烟 | 39.5 | 32.55 | 6.95 |
| 四期 | 废水 | 废水量 | 12264m3/a | / | 12264m3/a | 12264m3/a |
|  |  | COD | 4.908 | / | 4.908 | 0.613 |
|  |  | SS | 3.678 | 0.897 | 2.781 | 0.122 |
|  |  | 氨氮 | 0.429 | / | 0.429 | 0.429 |
|  |  | 总氮 | 0.611 | / | 0.611 | 0.611 |
|  |  | 总磷 | 0.1 | / | 0.1 | 0.016 |
|  | 有组织废气 | NOX | 131 | 65.5 | 65.5 |
|  |  | SO2 | 219 | 175.2 | 43.8 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.0015 | 0.00113 | 0.00037 |
|  |  | 颗粒物 | 1080.9 | 1057.87 | 23.03 |
|  |  | 沥青烟 | 39.5 | 32.55 | 6.95 |
| 本项目合计 | 废水 | 废水量 | 393072m3/a | / | 393072m3/a | 393072m3/a |
|  |  | COD | 66.816 | / | 66.816 | 19.653 |
|  |  | SS | 28.412 | 0.897 | 27.515 | 3.93 |
|  |  | 氨氮 | 1.226 | / | 1.226 | 1.226 |
|  |  | 总氮 | 1.752 | / | 1.752 | 1.752 |
|  |  | 总磷 | 0.28 | / | 0.28 | 0.196 |
|  |  | 盐分 | 330 | / | 330 | 330 |
|  | 有组织废气 | NOX | 890 | 445 | 445 |
|  |  | SO2 | 8438.36 | 8030.76 | 407.6 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.003 | 0.00226 | 0.00074 |
|  |  | 颗粒物 | 4932.8 | 4841.24 | 91.56 |
|  |  | 沥青烟 | 79 | 65.1 | 13.9 |

## 3.7变动后清洁生产水平分析

（1）设备的先进性

变动后，本项目一期工程装卸与破碎工段由于距离较远，不再共用布袋除尘器，装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，变动后废气处理措施布局更合理，设备更先进。

（2）污染物排放指标对比分析

根据工程分析及国内先进生产水平产污资料可知，项目在单位产品的工艺废水、工艺废气、工业固废的产生量方面达到国内先进水平，项目符合清洁生产要求。

（3）环境管理指标考核

企业在正常运营时，将根据环评和相关部门要求，积极落实各项环境保护制度，对日常环境管理采取以下措施：

①根据环保政策和法规要求，制定生产过程中环境管理和风险管理制度；

②采用合理的污染治理措施后，能够确保污染物达标排放并且满足污染物总量控制指标要求；

③针对污染源执行有效的监控方案，落实相关监控措施；

④企业积极开展清洁生产审计工作，从源头减少污染物的产生，完善相关工程节能措施。

通过采取以上措施，企业环境管理能够满足清洁生产方面相关指标要求。

（4）清洁生产结论

通过建设项目清洁生产的分析与评价，建设项目符合清洁生产的要求，其清洁生产水平处于国内先进的地位。

# 4变动后环境影响预测与评价

## 4.1 大气环境影响预测与分析

根据原报告书大气环境影响评价的结论，变动前项目废气正常排放情况时，在各种气象条件下，对周围环境及环境敏感点的影响较小，不会造成大气功能区类别降低。

变动后厂区废气处理措施发生变化，一期工程增加排气筒由原来6根变为7根，4#排气筒和5#排气筒废气排放速率发生变化，因此，需对变动后全厂废气污染物PM10和PM2.5进行重新预测。

### 4.1.1评价等级判定

⑴评级因子和评价标准

评价因子选择项目排放的基本污染物颗粒物(PM10)、二氧化硫、氮氧化物、苯并(a)芘等。评价因子和评价标准详见表4.1-1。

表4.1-1 评价因子和评价标准表

| 污染物 | 浓度限值，mg/Nm3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095–2012）二级标准 |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |
| TSP | 0.20 | 0.30 | / |  |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| NOx | 0.05 | 0.10 | 0.25 |  |
| 苯并(a)芘 | 0.001 | 0.0025 | / |  |

选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T 2.2–2018）中推荐的估算模式对本项目的大气环境评价工作进行分级，分级判据见表4.1-2。

表4.1-2 大气环境影响评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1 |

⑵地形图及估算模型参数

估算模型参数情况见表4.1-3。

表4.1-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 周边3km半径范围一半以上面积不属于城市建成区或规划区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / | / |
| 最高环境温度/℃ | 37 | 近20年气象统计数据 |
| 最低环境温度/℃ | -9.3 |  |
| 土地利用类型 | 农用地 | 周围3km范围内占地面积最大的土地为待开发利用地和农用地，以农用地计 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 | 中国干湿分区图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |  |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | 源自GIS服务平台 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 | / |
|  | 岸线距离/km | 10 | / |
|  | 岸线方向/° | 40 | / |

⑶主要污染源估算模型计算结果

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模式。利用估算模式分别计算每一种判定因子在所有气象条件下，下风向轴线浓度和相应的占标率Pi（第i种污染物），计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3。

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式有组织废气排放参数情况见表4.1-4，无组织废气面源参数情况见表4.1-5。

表4.1-4   大气污染物预测源强（点源）

| 点源编号 | 污染物 | 排放源强 （kg/h） | 烟气流量(m3/h) | 烟囱参数 | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度(m) | 出口内径(m) | 出口温度(℃) |  |
| 1# | PM10 | 0.378 | 40000 | 25 | 0.6 | 25 | 正常工况 |
| 2# | PM10 | 0.097 | 10000 | 25 | 0.6 | 25 | 正常工况 |
| 3# | PM10 | 4.18 | 600000 | 65 | 4 | 80 | 正常工况 |
|  | 二氧化硫 | 36.52 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 35.84 |  |  |  |  |  |
| 4# | PM10 | 0.1854 | 20000 | 30 | 0.5 | 25 | 正常工况 |
| 5# | PM10 | 0.1854 | 20000 | 30 | 0.5 | 25 | 正常工况 |
| 6# | PM10 | 0.097 | 10000 | 25 | 0.6 | 25 | 正常工况 |
| 7# | PM10 | 0.369 | 40000 | 30 | 1 | 25 | 正常工况 |
| 8# | PM10 | 0.554 | 60000 | 50 | 1.2 | 25 | 正常工况 |
|  | 苯并(a)芘 | 0.00000395 |  |  |  |  |  |
| 9# | PM10 | 4.44 | 1000000 | 80 | 5.2 | 80 | 正常工况 |
|  | 二氧化硫 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 14.96 |  |  |  |  |  |
|  | 苯并(a)芘 | 0.000076 |  |  |  |  |  |
| 10# | PM10 | 0.554 | 60000 | 50 | 1.2 | 25 | 正常工况 |
|  | 苯并(a)芘 | 0.00000395 |  |  |  |  |  |

表4.1-5  大气污染物预测源强（面源）

| 面源名称 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 面源初始排放高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼化焦贮运车间 | PM10 | 0.52 | 20 | 253 | 120 |
| 包装工序一 | PM10 | 0.132 | 20 | 88 | 21 |
| 包装工序二 | PM10 | 0.132 | 20 | 88 | 21 |
| 焙烧车间一 | PM10 | 0.51 | 20 | 440 | 80 |
| 焙烧车间二 | PM10 | 0.51 | 20 | 440 | 80 |

估算模式具体计算结果见表4.1-6。

表4.1-6   有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离 | PM10（1#） | PM10（2#/6#） | PM10(3#) | 二氧化硫(3#) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 50 | 1.29E-02 | 2.88 | 1.49E-03 | 0.33 | 3.46E-04 | 0.08 | 3.02E-03 | 0.6 |
| 100 | 1.93E-02 | 4.29 | 4.38E-03 | 0.97 | 8.25E-04 | 0.18 | 7.20E-03 | 1.44 |
| 200 | 1.31E-02 | 2.92 | 3.64E-03 | 0.81 | 1.12E-03 | 0.25 | 9.82E-03 | 1.96 |
| 300 | 9.83E-03 | 2.18 | 2.65E-03 | 0.59 | 1.50E-03 | 0.33 | 1.31E-02 | 2.62 |
| 400 | 7.98E-03 | 1.77 | 2.13E-03 | 0.47 | 1.67E-03 | 0.37 | 1.46E-02 | 2.92 |
| 500 | 6.68E-03 | 1.48 | 1.77E-03 | 0.39 | 2.12E-03 | 0.47 | 1.85E-02 | 3.7 |
| 600 | 6.61E-03 | 1.47 | 1.70E-03 | 0.38 | 2.64E-03 | 0.59 | 2.31E-02 | 4.62 |
| 700 | 6.57E-03 | 1.46 | 1.69E-03 | 0.37 | 2.94E-03 | 0.65 | 2.57E-02 | 5.13 |
| 800 | 6.29E-03 | 1.4 | 1.61E-03 | 0.36 | 3.07E-03 | 0.68 | 2.69E-02 | 5.37 |
| 900 | 5.78E-03 | 1.28 | 1.52E-03 | 0.34 | 3.11E-03 | 0.69 | 2.72E-02 | 5.44 |
| 1000 | 5.59E-03 | 1.24 | 1.43E-03 | 0.32 | 3.08E-03 | 0.68 | 2.69E-02 | 5.38 |
| 1100 | 5.06E-03 | 1.12 | 1.33E-03 | 0.3 | 2.99E-03 | 0.67 | 2.62E-02 | 5.23 |
| 1200 | 4.80E-03 | 1.07 | 1.25E-03 | 0.28 | 2.89E-03 | 0.64 | 2.53E-02 | 5.05 |
| 1300 | 4.52E-03 | 1 | 1.16E-03 | 0.26 | 3.01E-03 | 0.67 | 2.63E-02 | 5.25 |
| 1400 | 4.20E-03 | 0.93 | 1.09E-03 | 0.24 | 3.11E-03 | 0.69 | 2.72E-02 | 5.44 |
| 1500 | 4.06E-03 | 0.9 | 1.08E-03 | 0.24 | 3.18E-03 | 0.71 | 2.78E-02 | 5.56 |
| 1600 | 4.15E-03 | 0.92 | 1.08E-03 | 0.24 | 3.22E-03 | 0.72 | 2.82E-02 | 5.63 |
| 1700 | 4.04E-03 | 0.9 | 1.07E-03 | 0.24 | 3.24E-03 | 0.72 | 2.83E-02 | 5.65 |
| 1800 | 4.10E-03 | 0.91 | 1.05E-03 | 0.23 | 3.23E-03 | 0.72 | 2.82E-02 | 5.65 |
| 1900 | 3.87E-03 | 0.86 | 1.03E-03 | 0.23 | 3.22E-03 | 0.71 | 2.81E-02 | 5.62 |
| 2000 | 3.76E-03 | 0.84 | 1.00E-03 | 0.22 | 3.19E-03 | 0.71 | 2.78E-02 | 5.57 |
| 2100 | 3.72E-03 | 0.83 | 9.86E-04 | 0.22 | 3.15E-03 | 0.7 | 2.75E-02 | 5.5 |
| 2200 | 3.74E-03 | 0.83 | 9.62E-04 | 0.21 | 3.10E-03 | 0.69 | 2.71E-02 | 5.41 |
| 2300 | 3.66E-03 | 0.81 | 9.37E-04 | 0.21 | 3.03E-03 | 0.67 | 2.65E-02 | 5.3 |
| 2400 | 3.56E-03 | 0.79 | 9.13E-04 | 0.2 | 2.97E-03 | 0.66 | 2.60E-02 | 5.2 |
| 2500 | 3.47E-03 | 0.77 | 8.90E-04 | 0.2 | 2.91E-03 | 0.65 | 2.55E-02 | 5.09 |
| 2600 | 3.38E-03 | 0.75 | 8.66E-04 | 0.19 | 2.85E-03 | 0.63 | 2.49E-02 | 4.98 |
| 2700 | 3.29E-03 | 0.73 | 8.43E-04 | 0.19 | 2.79E-03 | 0.62 | 2.44E-02 | 4.88 |
| 2800 | 3.20E-03 | 0.71 | 8.21E-04 | 0.18 | 2.73E-03 | 0.61 | 2.38E-02 | 4.77 |
| 2900 | 3.11E-03 | 0.69 | 7.99E-04 | 0.18 | 2.67E-03 | 0.59 | 2.33E-02 | 4.66 |
| 3000 | 3.03E-03 | 0.67 | 7.78E-04 | 0.17 | 2.61E-03 | 0.58 | 2.28E-02 | 4.56 |
| 3100 | 2.91E-03 | 0.65 | 7.57E-04 | 0.17 | 2.55E-03 | 0.57 | 2.23E-02 | 4.45 |
| 3200 | 2.82E-03 | 0.63 | 7.37E-04 | 0.16 | 2.49E-03 | 0.55 | 2.17E-02 | 4.35 |
| 3300 | 2.80E-03 | 0.62 | 7.18E-04 | 0.16 | 2.43E-03 | 0.54 | 2.12E-02 | 4.24 |
| 3400 | 2.71E-03 | 0.6 | 6.99E-04 | 0.16 | 2.37E-03 | 0.53 | 2.07E-02 | 4.15 |
| 3500 | 2.63E-03 | 0.58 | 6.81E-04 | 0.15 | 2.32E-03 | 0.52 | 2.03E-02 | 4.06 |
| 3600 | 2.56E-03 | 0.57 | 6.69E-04 | 0.15 | 2.27E-03 | 0.5 | 1.99E-02 | 3.97 |
| 3700 | 2.58E-03 | 0.57 | 6.62E-04 | 0.15 | 2.23E-03 | 0.49 | 1.95E-02 | 3.89 |
| 3800 | 2.53E-03 | 0.56 | 6.51E-04 | 0.14 | 2.18E-03 | 0.48 | 1.91E-02 | 3.81 |
| 3900 | 2.47E-03 | 0.55 | 6.42E-04 | 0.14 | 2.14E-03 | 0.48 | 1.87E-02 | 3.74 |
| 4000 | 2.47E-03 | 0.55 | 6.36E-04 | 0.14 | 2.10E-03 | 0.47 | 1.83E-02 | 3.66 |
| 4100 | 2.40E-03 | 0.53 | 6.18E-04 | 0.14 | 2.05E-03 | 0.46 | 1.79E-02 | 3.59 |
| 4200 | 2.36E-03 | 0.52 | 6.08E-04 | 0.14 | 2.01E-03 | 0.45 | 1.76E-02 | 3.52 |
| 4300 | 2.34E-03 | 0.52 | 6.00E-04 | 0.13 | 1.98E-03 | 0.44 | 1.73E-02 | 3.46 |
| 4400 | 2.34E-03 | 0.52 | 6.00E-04 | 0.13 | 1.94E-03 | 0.43 | 1.69E-02 | 3.39 |
| 4500 | 2.29E-03 | 0.51 | 5.88E-04 | 0.13 | 1.90E-03 | 0.42 | 1.66E-02 | 3.33 |
| 4600 | 2.21E-03 | 0.49 | 5.68E-04 | 0.13 | 1.89E-03 | 0.42 | 1.65E-02 | 3.3 |
| 4700 | 2.20E-03 | 0.49 | 5.70E-04 | 0.13 | 1.87E-03 | 0.42 | 1.64E-02 | 3.28 |
| 4800 | 2.14E-03 | 0.48 | 5.56E-04 | 0.12 | 1.86E-03 | 0.41 | 1.62E-02 | 3.25 |
| 4900 | 2.12E-03 | 0.47 | 5.48E-04 | 0.12 | 1.84E-03 | 0.41 | 1.61E-02 | 3.22 |
| 5000 | 2.07E-03 | 0.46 | 5.36E-04 | 0.12 | 1.82E-03 | 0.41 | 1.59E-02 | 3.19 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0198 | 4.4 | 0.00458 | 1.02 | 0.00324 | 0.72 | 0.0283 | 5.65 |
| D10%最远距离/m | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4.1-7  有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离 | PM10（4#） | PM10（5#） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 50 | 0.003233 | 0.72 | 0.001077 | 0.24 |
| 100 | 0.010328 | 2.3 | 0.00344 | 0.76 |
| 200 | 0.009411 | 2.09 | 0.003134 | 0.7 |
| 300 | 0.007081 | 1.57 | 0.002358 | 0.52 |
| 400 | 0.00566 | 1.26 | 0.001885 | 0.42 |
| 500 | 0.004763 | 1.06 | 0.001586 | 0.35 |
| 600 | 0.004141 | 0.92 | 0.001379 | 0.31 |
| 700 | 0.003681 | 0.82 | 0.001226 | 0.27 |
| 800 | 0.003324 | 0.74 | 0.001107 | 0.25 |
| 900 | 0.00304 | 0.68 | 0.001012 | 0.22 |
| 1000 | 0.00282 | 0.63 | 0.000939 | 0.21 |
| 1100 | 0.00276 | 0.61 | 0.000919 | 0.2 |
| 1200 | 0.002673 | 0.59 | 0.00089 | 0.2 |
| 1300 | 0.002573 | 0.57 | 0.000857 | 0.19 |
| 1400 | 0.002467 | 0.55 | 0.000822 | 0.18 |
| 1500 | 0.00236 | 0.52 | 0.000786 | 0.17 |
| 1600 | 0.002254 | 0.5 | 0.000751 | 0.17 |
| 1700 | 0.002152 | 0.48 | 0.000717 | 0.16 |
| 1800 | 0.002054 | 0.46 | 0.000684 | 0.15 |
| 1900 | 0.001961 | 0.44 | 0.000653 | 0.15 |
| 2000 | 0.001874 | 0.42 | 0.000624 | 0.14 |
| 2100 | 0.001791 | 0.4 | 0.000596 | 0.13 |
| 2200 | 0.001713 | 0.38 | 0.000571 | 0.13 |
| 2300 | 0.00164 | 0.36 | 0.000546 | 0.12 |
| 2400 | 0.001572 | 0.35 | 0.000524 | 0.12 |
| 2500 | 0.00154 | 0.34 | 0.000513 | 0.11 |
| 2600 | 0.001543 | 0.34 | 0.000514 | 0.11 |
| 2700 | 0.001542 | 0.34 | 0.000513 | 0.11 |
| 2800 | 0.001538 | 0.34 | 0.000512 | 0.11 |
| 2900 | 0.001531 | 0.34 | 0.00051 | 0.11 |
| 3000 | 0.001522 | 0.34 | 0.000507 | 0.11 |
| 3100 | 0.001512 | 0.34 | 0.000503 | 0.11 |
| 3200 | 0.001499 | 0.33 | 0.000499 | 0.11 |
| 3300 | 0.001485 | 0.33 | 0.000495 | 0.11 |
| 3400 | 0.00147 | 0.33 | 0.00049 | 0.11 |
| 3500 | 0.001455 | 0.32 | 0.000484 | 0.11 |
| 3600 | 0.001438 | 0.32 | 0.000479 | 0.11 |
| 3700 | 0.001421 | 0.32 | 0.000473 | 0.11 |
| 3800 | 0.001403 | 0.31 | 0.000467 | 0.1 |
| 3900 | 0.001386 | 0.31 | 0.000461 | 0.1 |
| 4000 | 0.001367 | 0.3 | 0.000455 | 0.1 |
| 4100 | 0.001349 | 0.3 | 0.000449 | 0.1 |
| 4200 | 0.001331 | 0.3 | 0.000443 | 0.1 |
| 4300 | 0.001313 | 0.29 | 0.000437 | 0.1 |
| 4400 | 0.001294 | 0.29 | 0.000431 | 0.1 |
| 4500 | 0.001276 | 0.28 | 0.000425 | 0.09 |
| 4600 | 0.001258 | 0.28 | 0.000419 | 0.09 |
| 4700 | 0.00124 | 0.28 | 0.000413 | 0.09 |
| 4800 | 0.001222 | 0.27 | 0.000407 | 0.09 |
| 4900 | 0.001204 | 0.27 | 0.000401 | 0.09 |
| 5000 | 0.001187 | 0.26 | 0.000395 | 0.09 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.010712 | 2.38 | 0.003567 | 0.79 |
| D10%最远距离/m | 0 | 0 |

表4.1-9  有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离 | 氮氧化物（3#） | PM10（7#） | PM10(8#/10#) | 苯并(a)芘(8#/10#) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 50 | 2.97E-03 | 1.19 | 4.32E-03 | 0.96 | 3.99E-02 | 8.87 | 2.85E-07 | 3.80 |
| 100 | 7.07E-03 | 2.83 | 1.38E-02 | 3.07 | 3.40E-02 | 7.55 | 2.42E-07 | 3.23 |
| 200 | 9.63E-03 | 3.85 | 1.26E-02 | 2.81 | 1.83E-02 | 4.07 | 1.31E-07 | 1.74 |
| 300 | 1.29E-02 | 5.15 | 9.56E-03 | 2.12 | 1.32E-02 | 2.93 | 9.39E-08 | 1.25 |
| 400 | 1.43E-02 | 5.72 | 7.67E-03 | 1.71 | 1.05E-02 | 2.32 | 7.45E-08 | 0.99 |
| 500 | 1.82E-02 | 7.26 | 6.36E-03 | 1.41 | 8.70E-03 | 1.93 | 6.21E-08 | 0.83 |
| 600 | 2.27E-02 | 9.06 | 5.53E-03 | 1.23 | 7.52E-03 | 1.67 | 5.36E-08 | 0.71 |
| 700 | 2.52E-02 | 10.08 | 4.91E-03 | 1.09 | 6.65E-03 | 1.48 | 4.74E-08 | 0.63 |
| 800 | 2.64E-02 | 10.55 | 4.43E-03 | 0.98 | 6.00E-03 | 1.33 | 4.28E-08 | 0.57 |
| 900 | 2.67E-02 | 10.67 | 4.05E-03 | 0.9 | 5.47E-03 | 1.22 | 3.90E-08 | 0.52 |
| 1000 | 2.64E-02 | 10.56 | 3.71E-03 | 0.83 | 5.05E-03 | 1.12 | 3.60E-08 | 0.48 |
| 1100 | 2.57E-02 | 10.27 | 3.53E-03 | 0.79 | 4.67E-03 | 1.04 | 3.33E-08 | 0.44 |
| 1200 | 2.48E-02 | 9.92 | 3.50E-03 | 0.78 | 4.37E-03 | 0.97 | 3.12E-08 | 0.42 |
| 1300 | 2.58E-02 | 10.31 | 3.36E-03 | 0.75 | 4.10E-03 | 0.91 | 2.92E-08 | 0.39 |
| 1400 | 2.67E-02 | 10.68 | 3.29E-03 | 0.73 | 3.87E-03 | 0.86 | 2.76E-08 | 0.37 |
| 1500 | 2.73E-02 | 10.92 | 3.13E-03 | 0.7 | 3.68E-03 | 0.82 | 2.63E-08 | 0.35 |
| 1600 | 2.76E-02 | 11.05 | 3.01E-03 | 0.67 | 3.50E-03 | 0.78 | 2.49E-08 | 0.33 |
| 1700 | 2.77E-02 | 11.1 | 2.86E-03 | 0.64 | 3.34E-03 | 0.74 | 2.38E-08 | 0.32 |
| 1800 | 2.77E-02 | 11.09 | 2.73E-03 | 0.61 | 3.20E-03 | 0.71 | 2.28E-08 | 0.30 |
| 1900 | 2.76E-02 | 11.03 | 2.59E-03 | 0.58 | 3.07E-03 | 0.68 | 2.19E-08 | 0.29 |
| 2000 | 2.73E-02 | 10.93 | 2.48E-03 | 0.55 | 2.96E-03 | 0.66 | 2.11E-08 | 0.28 |
| 2100 | 2.70E-02 | 10.79 | 2.39E-03 | 0.53 | 2.85E-03 | 0.63 | 2.03E-08 | 0.27 |
| 2200 | 2.66E-02 | 10.63 | 2.29E-03 | 0.51 | 2.74E-03 | 0.61 | 1.95E-08 | 0.26 |
| 2300 | 2.60E-02 | 10.4 | 2.19E-03 | 0.49 | 2.65E-03 | 0.59 | 1.89E-08 | 0.25 |
| 2400 | 2.55E-02 | 10.2 | 2.10E-03 | 0.47 | 2.56E-03 | 0.57 | 1.83E-08 | 0.24 |
| 2500 | 2.50E-02 | 9.99 | 2.06E-03 | 0.46 | 2.47E-03 | 0.55 | 1.76E-08 | 0.24 |
| 2600 | 2.45E-02 | 9.78 | 2.06E-03 | 0.46 | 2.40E-03 | 0.53 | 1.71E-08 | 0.23 |
| 2700 | 2.39E-02 | 9.57 | 2.06E-03 | 0.46 | 2.34E-03 | 0.52 | 1.67E-08 | 0.22 |
| 2800 | 2.34E-02 | 9.36 | 2.05E-03 | 0.46 | 2.27E-03 | 0.51 | 1.62E-08 | 0.22 |
| 2900 | 2.29E-02 | 9.15 | 2.05E-03 | 0.45 | 2.21E-03 | 0.49 | 1.57E-08 | 0.21 |
| 3000 | 2.24E-02 | 8.94 | 2.03E-03 | 0.45 | 2.16E-03 | 0.48 | 1.54E-08 | 0.20 |
| 3100 | 2.18E-02 | 8.74 | 2.02E-03 | 0.45 | 2.10E-03 | 0.47 | 1.50E-08 | 0.20 |
| 3200 | 2.13E-02 | 8.53 | 1.96E-03 | 0.44 | 2.04E-03 | 0.45 | 1.46E-08 | 0.19 |
| 3300 | 2.08E-02 | 8.33 | 1.97E-03 | 0.44 | 1.99E-03 | 0.44 | 1.42E-08 | 0.19 |
| 3400 | 2.04E-02 | 8.14 | 1.96E-03 | 0.44 | 1.95E-03 | 0.43 | 1.39E-08 | 0.19 |
| 3500 | 1.99E-02 | 7.97 | 1.94E-03 | 0.43 | 1.90E-03 | 0.42 | 1.35E-08 | 0.18 |
| 3600 | 1.95E-02 | 7.79 | 1.91E-03 | 0.42 | 1.86E-03 | 0.41 | 1.33E-08 | 0.18 |
| 3700 | 1.91E-02 | 7.64 | 1.89E-03 | 0.42 | 1.82E-03 | 0.4 | 1.30E-08 | 0.17 |
| 3800 | 1.87E-02 | 7.48 | 1.87E-03 | 0.42 | 1.77E-03 | 0.39 | 1.26E-08 | 0.17 |
| 3900 | 1.83E-02 | 7.33 | 1.85E-03 | 0.41 | 1.75E-03 | 0.39 | 1.25E-08 | 0.17 |
| 4000 | 1.80E-02 | 7.19 | 1.82E-03 | 0.41 | 1.71E-03 | 0.38 | 1.22E-08 | 0.16 |
| 4100 | 1.76E-02 | 7.04 | 1.80E-03 | 0.4 | 1.67E-03 | 0.37 | 1.19E-08 | 0.16 |
| 4200 | 1.73E-02 | 6.91 | 1.77E-03 | 0.39 | 1.66E-03 | 0.37 | 1.18E-08 | 0.16 |
| 4300 | 1.70E-02 | 6.79 | 1.75E-03 | 0.39 | 1.62E-03 | 0.36 | 1.15E-08 | 0.15 |
| 4400 | 1.66E-02 | 6.65 | 1.72E-03 | 0.38 | 1.58E-03 | 0.35 | 1.13E-08 | 0.15 |
| 4500 | 1.63E-02 | 6.53 | 1.70E-03 | 0.38 | 1.55E-03 | 0.34 | 1.11E-08 | 0.15 |
| 4600 | 1.62E-02 | 6.48 | 1.67E-03 | 0.37 | 1.53E-03 | 0.34 | 1.09E-08 | 0.15 |
| 4700 | 1.61E-02 | 6.43 | 1.65E-03 | 0.37 | 1.50E-03 | 0.33 | 1.07E-08 | 0.14 |
| 4800 | 1.59E-02 | 6.38 | 1.62E-03 | 0.36 | 1.48E-03 | 0.33 | 1.05E-08 | 0.14 |
| 4900 | 1.58E-02 | 6.32 | 1.61E-03 | 0.36 | 1.45E-03 | 0.32 | 1.04E-08 | 0.14 |
| 5000 | 1.56E-02 | 6.26 | 1.58E-03 | 0.35 | 1.42E-03 | 0.32 | 1.01E-08 | 0.14 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0277 | 11.1 | 0.0143 | 3.18 | 0.0432 | 9.59 | 3.08E-07 | 4.104 |
| D10%最远距离/m | 2475 | 0 | 0 | 0 |

表4.1-10 有组织废气估算模型计算结果表

| 下风向距离 | PM10（9#） | 二氧化硫（9#） | 氮氧化物（9#） | 苯并(a)芘（9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 50 | 1.15E-04 | 0.03 | 2.60E-04 | 0.05 | 3.89E-04 | 0.16 | 1.98E-09 | 0.026 |
| 100 | 4.56E-04 | 0.1 | 1.03E-03 | 0.21 | 1.54E-03 | 0.61 | 7.80E-09 | 0.104 |
| 200 | 6.38E-04 | 0.14 | 1.44E-03 | 0.29 | 2.15E-03 | 0.86 | 1.09E-08 | 0.146 |
| 300 | 8.84E-04 | 0.2 | 1.99E-03 | 0.4 | 2.98E-03 | 1.19 | 1.51E-08 | 0.202 |
| 400 | 1.12E-03 | 0.25 | 2.52E-03 | 0.5 | 3.78E-03 | 1.51 | 1.92E-08 | 0.256 |
| 500 | 1.32E-03 | 0.29 | 2.98E-03 | 0.6 | 4.46E-03 | 1.78 | 2.27E-08 | 0.302 |
| 600 | 1.38E-03 | 0.31 | 3.10E-03 | 0.62 | 4.64E-03 | 1.86 | 2.36E-08 | 0.314 |
| 700 | 1.46E-03 | 0.32 | 3.28E-03 | 0.66 | 4.91E-03 | 1.97 | 2.50E-08 | 0.333 |
| 800 | 1.73E-03 | 0.38 | 3.89E-03 | 0.78 | 5.82E-03 | 2.33 | 2.96E-08 | 0.394 |
| 900 | 1.93E-03 | 0.43 | 4.36E-03 | 0.87 | 6.52E-03 | 2.61 | 3.31E-08 | 0.441 |
| 1000 | 2.06E-03 | 0.46 | 4.64E-03 | 0.93 | 6.95E-03 | 2.78 | 3.53E-08 | 0.470 |
| 1100 | 2.13E-03 | 0.47 | 4.80E-03 | 0.96 | 7.18E-03 | 2.87 | 3.65E-08 | 0.486 |
| 1200 | 2.16E-03 | 0.48 | 4.86E-03 | 0.97 | 7.27E-03 | 2.91 | 3.69E-08 | 0.492 |
| 1300 | 2.15E-03 | 0.48 | 4.85E-03 | 0.97 | 7.26E-03 | 2.9 | 3.69E-08 | 0.492 |
| 1400 | 2.13E-03 | 0.47 | 4.80E-03 | 0.96 | 7.18E-03 | 2.87 | 3.65E-08 | 0.486 |
| 1500 | 2.09E-03 | 0.46 | 4.71E-03 | 0.94 | 7.04E-03 | 2.82 | 3.58E-08 | 0.477 |
| 1600 | 2.04E-03 | 0.45 | 4.60E-03 | 0.92 | 6.88E-03 | 2.75 | 3.50E-08 | 0.466 |
| 1700 | 1.99E-03 | 0.44 | 4.48E-03 | 0.9 | 6.70E-03 | 2.68 | 3.40E-08 | 0.454 |
| 1800 | 1.93E-03 | 0.43 | 4.34E-03 | 0.87 | 6.50E-03 | 2.6 | 3.30E-08 | 0.440 |
| 1900 | 1.87E-03 | 0.41 | 4.20E-03 | 0.84 | 6.29E-03 | 2.52 | 3.20E-08 | 0.426 |
| 2000 | 1.80E-03 | 0.4 | 4.06E-03 | 0.81 | 6.07E-03 | 2.43 | 3.08E-08 | 0.411 |
| 2100 | 1.79E-03 | 0.4 | 4.03E-03 | 0.81 | 6.03E-03 | 2.41 | 3.06E-08 | 0.408 |
| 2200 | 1.85E-03 | 0.41 | 4.18E-03 | 0.84 | 6.25E-03 | 2.5 | 3.17E-08 | 0.423 |
| 2300 | 1.90E-03 | 0.42 | 4.29E-03 | 0.86 | 6.41E-03 | 2.57 | 3.26E-08 | 0.434 |
| 2400 | 1.94E-03 | 0.43 | 4.37E-03 | 0.87 | 6.54E-03 | 2.62 | 3.32E-08 | 0.443 |
| 2500 | 1.97E-03 | 0.44 | 4.43E-03 | 0.89 | 6.63E-03 | 2.65 | 3.37E-08 | 0.449 |
| 2600 | 1.98E-03 | 0.44 | 4.47E-03 | 0.89 | 6.69E-03 | 2.67 | 3.40E-08 | 0.453 |
| 2700 | 1.99E-03 | 0.44 | 4.49E-03 | 0.9 | 6.72E-03 | 2.69 | 3.41E-08 | 0.455 |
| 2800 | 2.00E-03 | 0.44 | 4.49E-03 | 0.9 | 6.72E-03 | 2.69 | 3.42E-08 | 0.455 |
| 2900 | 1.99E-03 | 0.44 | 4.49E-03 | 0.9 | 6.71E-03 | 2.68 | 3.41E-08 | 0.455 |
| 3000 | 1.98E-03 | 0.44 | 4.47E-03 | 0.89 | 6.68E-03 | 2.67 | 3.39E-08 | 0.453 |
| 3100 | 1.97E-03 | 0.44 | 4.44E-03 | 0.89 | 6.64E-03 | 2.66 | 3.37E-08 | 0.450 |
| 3200 | 1.95E-03 | 0.43 | 4.40E-03 | 0.88 | 6.58E-03 | 2.63 | 3.34E-08 | 0.446 |
| 3300 | 1.93E-03 | 0.43 | 4.36E-03 | 0.87 | 6.52E-03 | 2.61 | 3.31E-08 | 0.442 |
| 3400 | 1.91E-03 | 0.43 | 4.31E-03 | 0.86 | 6.45E-03 | 2.58 | 3.28E-08 | 0.437 |
| 3500 | 1.89E-03 | 0.42 | 4.26E-03 | 0.85 | 6.37E-03 | 2.55 | 3.24E-08 | 0.431 |
| 3600 | 1.87E-03 | 0.41 | 4.20E-03 | 0.84 | 6.29E-03 | 2.51 | 3.19E-08 | 0.426 |
| 3700 | 1.84E-03 | 0.41 | 4.14E-03 | 0.83 | 6.20E-03 | 2.48 | 3.15E-08 | 0.420 |
| 3800 | 1.81E-03 | 0.4 | 4.08E-03 | 0.82 | 6.11E-03 | 2.44 | 3.10E-08 | 0.414 |
| 3900 | 1.79E-03 | 0.4 | 4.02E-03 | 0.8 | 6.02E-03 | 2.41 | 3.06E-08 | 0.408 |
| 4000 | 1.76E-03 | 0.39 | 3.96E-03 | 0.79 | 5.93E-03 | 2.37 | 3.01E-08 | 0.401 |
| 4100 | 1.73E-03 | 0.38 | 3.90E-03 | 0.78 | 5.83E-03 | 2.33 | 2.96E-08 | 0.395 |
| 4200 | 1.70E-03 | 0.38 | 3.84E-03 | 0.77 | 5.74E-03 | 2.3 | 2.92E-08 | 0.389 |
| 4300 | 1.68E-03 | 0.37 | 3.77E-03 | 0.75 | 5.65E-03 | 2.26 | 2.87E-08 | 0.382 |
| 4400 | 1.65E-03 | 0.37 | 3.71E-03 | 0.74 | 5.55E-03 | 2.22 | 2.82E-08 | 0.376 |
| 4500 | 1.62E-03 | 0.36 | 3.65E-03 | 0.73 | 5.46E-03 | 2.18 | 2.77E-08 | 0.370 |
| 4600 | 1.59E-03 | 0.35 | 3.59E-03 | 0.72 | 5.37E-03 | 2.15 | 2.73E-08 | 0.364 |
| 4700 | 1.57E-03 | 0.35 | 3.53E-03 | 0.71 | 5.28E-03 | 2.11 | 2.68E-08 | 0.357 |
| 4800 | 1.54E-03 | 0.34 | 3.47E-03 | 0.69 | 5.19E-03 | 2.08 | 2.64E-08 | 0.352 |
| 4900 | 1.52E-03 | 0.34 | 3.41E-03 | 0.68 | 5.11E-03 | 2.04 | 2.59E-08 | 0.346 |
| 5000 | 1.49E-03 | 0.33 | 3.36E-03 | 0.67 | 5.03E-03 | 2.01 | 2.55E-08 | 0.340 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.00216 | 0.48 | 0.00486 | 0.97 | 0.00727 | 2.91 | 3.7E-08 | 0.49 |
| D10%最远距离/m | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4.1-11  无组织面源估算模型计算结果表

| 下风向距离 | PM10（储运车间） | PM10（包装工序一/二） | PM10（焙烧车间一/二） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度 (mg/m3) | 占标率% |
| 50 | 4.92E-02 | 10.94 | 3.93E-02 | 8.73 | 5.49E-02 | 12.2 |
| 100 | 6.63E-02 | 14.74 | 3.91E-02 | 8.69 | 6.32E-02 | 14.03 |
| 200 | 8.32E-02 | 18.5 | 2.66E-02 | 5.91 | 7.77E-02 | 17.27 |
| 300 | 6.91E-02 | 15.35 | 1.97E-02 | 4.38 | 7.75E-02 | 17.22 |
| 400 | 5.83E-02 | 12.95 | 1.60E-02 | 3.55 | 6.26E-02 | 13.91 |
| 500 | 5.07E-02 | 11.26 | 1.36E-02 | 3.03 | 5.29E-02 | 11.76 |
| 600 | 4.50E-02 | 10.01 | 1.19E-02 | 2.65 | 4.62E-02 | 10.28 |
| 700 | 4.06E-02 | 9.03 | 1.07E-02 | 2.38 | 4.14E-02 | 9.19 |
| 800 | 3.83E-02 | 8.52 | 9.73E-03 | 2.16 | 3.75E-02 | 8.34 |
| 900 | 3.53E-02 | 7.83 | 8.95E-03 | 1.99 | 3.45E-02 | 7.67 |
| 1000 | 3.27E-02 | 7.27 | 8.30E-03 | 1.85 | 3.21E-02 | 7.13 |
| 1100 | 3.06E-02 | 6.8 | 7.76E-03 | 1.72 | 3.00E-02 | 6.66 |
| 1200 | 2.88E-02 | 6.39 | 7.30E-03 | 1.62 | 2.82E-02 | 6.27 |
| 1300 | 2.72E-02 | 6.04 | 6.90E-03 | 1.53 | 2.66E-02 | 5.92 |
| 1400 | 2.58E-02 | 5.73 | 6.54E-03 | 1.45 | 2.53E-02 | 5.62 |
| 1500 | 2.46E-02 | 5.46 | 6.23E-03 | 1.39 | 2.41E-02 | 5.35 |
| 1600 | 2.35E-02 | 5.21 | 5.96E-03 | 1.32 | 2.30E-02 | 5.11 |
| 1700 | 2.25E-02 | 5 | 5.71E-03 | 1.27 | 2.20E-02 | 4.9 |
| 1800 | 2.16E-02 | 4.8 | 5.48E-03 | 1.22 | 2.12E-02 | 4.71 |
| 1900 | 2.08E-02 | 4.62 | 5.28E-03 | 1.17 | 2.04E-02 | 4.53 |
| 2000 | 2.00E-02 | 4.45 | 5.09E-03 | 1.13 | 1.97E-02 | 4.37 |
| 2100 | 1.94E-02 | 4.3 | 4.92E-03 | 1.09 | 1.90E-02 | 4.22 |
| 2200 | 1.87E-02 | 4.17 | 4.76E-03 | 1.06 | 1.84E-02 | 4.09 |
| 2300 | 1.82E-02 | 4.04 | 4.61E-03 | 1.02 | 1.78E-02 | 3.96 |
| 2400 | 1.76E-02 | 3.92 | 4.47E-03 | 0.99 | 1.73E-02 | 3.84 |
| 2500 | 1.71E-02 | 3.81 | 4.35E-03 | 0.97 | 1.68E-02 | 3.73 |
| 2600 | 1.67E-02 | 3.7 | 4.23E-03 | 0.94 | 1.63E-02 | 3.63 |
| 2700 | 1.62E-02 | 3.61 | 4.12E-03 | 0.92 | 1.59E-02 | 3.54 |
| 2800 | 1.58E-02 | 3.52 | 4.01E-03 | 0.89 | 1.55E-02 | 3.45 |
| 2900 | 1.54E-02 | 3.43 | 3.92E-03 | 0.87 | 1.51E-02 | 3.36 |
| 3000 | 1.51E-02 | 3.35 | 3.82E-03 | 0.85 | 1.48E-02 | 3.28 |
| 3100 | 1.47E-02 | 3.27 | 3.74E-03 | 0.83 | 1.44E-02 | 3.21 |
| 3200 | 1.44E-02 | 3.2 | 3.66E-03 | 0.81 | 1.41E-02 | 3.14 |
| 3300 | 1.41E-02 | 3.13 | 3.58E-03 | 0.79 | 1.38E-02 | 3.07 |
| 3400 | 1.38E-02 | 3.07 | 3.50E-03 | 0.78 | 1.35E-02 | 3.01 |
| 3500 | 1.35E-02 | 3 | 3.43E-03 | 0.76 | 1.33E-02 | 2.95 |
| 3600 | 1.33E-02 | 2.95 | 3.36E-03 | 0.75 | 1.30E-02 | 2.89 |
| 3700 | 1.30E-02 | 2.89 | 3.30E-03 | 0.73 | 1.28E-02 | 2.83 |
| 3800 | 1.28E-02 | 2.84 | 3.24E-03 | 0.72 | 1.25E-02 | 2.78 |
| 3900 | 1.25E-02 | 2.78 | 3.18E-03 | 0.71 | 1.23E-02 | 2.73 |
| 4000 | 1.23E-02 | 2.74 | 3.12E-03 | 0.69 | 1.21E-02 | 2.68 |
| 4100 | 1.21E-02 | 2.69 | 3.07E-03 | 0.68 | 1.19E-02 | 2.64 |
| 4200 | 1.19E-02 | 2.64 | 3.02E-03 | 0.67 | 1.17E-02 | 2.59 |
| 4300 | 1.17E-02 | 2.6 | 2.97E-03 | 0.66 | 1.15E-02 | 2.55 |
| 4400 | 1.15E-02 | 2.56 | 2.92E-03 | 0.65 | 1.13E-02 | 2.51 |
| 4500 | 1.13E-02 | 2.52 | 2.88E-03 | 0.64 | 1.11E-02 | 2.47 |
| 4600 | 1.12E-02 | 2.48 | 2.83E-03 | 0.63 | 1.09E-02 | 2.43 |
| 4700 | 1.10E-02 | 2.44 | 2.79E-03 | 0.62 | 1.08E-02 | 2.4 |
| 4800 | 1.08E-02 | 2.41 | 2.75E-03 | 0.61 | 1.06E-02 | 2.36 |
| 4900 | 1.07E-02 | 2.37 | 2.71E-03 | 0.6 | 1.05E-02 | 2.33 |
| 5000 | 1.05E-02 | 2.34 | 2.67E-03 | 0.59 | 1.03E-02 | 2.29 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0838 | 18.62 | 0.0397 | 8.82 | 0.0818 | 18.17 |
| D10%最远距离/m | 600 | 0 | 600 |

由表4.1-6~4.1-11可知，本项目有组织废气氮氧化物排放最大落地浓度占标率为11.1%，无组织废气PM10最大落地浓度占标率为18.62%。根据表4.1-2，项目大气环境影响评价工作等级为一级。本项目大气污染物排放的最远影响距离D10%为2475公里，因此，确定项目厂界外延2.5公里作为本项目大气环境影响评价范围。

### 4.1.2预测点环境空气保护目标

预测点环境空气保护目标见表4.1-12。

表4.1-12  预测点环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌西盐场居民点 | 110 | 17 | 居民 | 人体健康 | 大气二类 | SW | 1800 |
| 2 | 三百弓村 | 1493 | -387 | 居民 | 人体健康 | 大气二类 | S | 1600 |

注：本次以242省道(228国道)与324省道交叉口119.715558° E，34.446695°N作为参照点，下同。

### 4.1.3区域污染源情况

本项目无组织源强见表4.1-13，评价范围内在建污染源情况见表4.1-14。

表4.1-13  本项目无组织排放参数

| 面源 | X 中心坐标 | Y 中心坐标 | 面源初始排放高度m | 面源长度m | 面源宽度 m | 评价因子源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PM10 |
| 炼化焦贮运车间 | 1096 | 2147 | 20 | 253 | 120 | 0.52 |
| 包装工序一 | 1281 | 1962 | 20 | 88 | 21 | 0.132 |
| 包装工序二 | 1341 | 2127 | 20 | 88 | 21 | 0.132 |
| 焙烧车间一 | 1659 | 1830 | 20 | 440 | 80 | 0.51 |
| 焙烧车间二 | 1711 | 1955 | 20 | 440 | 80 | 0.51 |

表4.1-14   区域在建、拟建项目及本项目排放参数

| 点源 | 排气筒编号 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒 底部海 拔高度m | 排气 筒高 度m | 排气 筒内 径m | 烟气 量m3/h | 烟气 出口 温度k | 年排 放小 时数h | 排放 工况 | 评价因子源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | PM10 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 苯并(a)芘 |
| 本项目 | 1# | 1076 | 2041 | 3 | 25 | 0.6 | 40000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.189 | 0.378 |  |  |  |
|  | 2# | 1122 | 2041 | 2 | 25 | 0.6 | 10000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.0485 | 0.097 |  |  |  |
|  | 3# | 1268 | 2061 | 1 | 65 | 4 | 600000 | 353 | 8760 | 正常 | 2.09 | 4.18 | 36.52 | 35.84 |  |
|  | 4# | 1298 | 1955 | 3 | 30 | 0.75 | 30000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.13815 | 0.2763 |  |  |  |
|  | 5# | 1317 | 1948 | 3 | 30 | 0.25 | 10000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.046 | 0.092 |  |  |  |
|  | 6# | 1189 | 2180 | 1 | 25 | 0.6 | 10000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.0485 | 0.097 |  |  |  |
|  | 7# | 1374 | 2107 | 1 | 30 | 1 | 40000 | 298 | 7600 | 正常 | 0.1845 | 0.369 |  |  |  |
|  | 8# | 1496 | 1902 | -1 | 50 | 1.2 | 60000 | 298 | 8760 | 正常 | 0.277 | 0.554 |  |  | 0.00000395 |
|  | 9# | 1711 | 1876 | 1 | 80 | 5.2 | 1000000 | 353 | 8760 | 正常 | 2.22 | 4.44 | 10 | 14.96 | 0.000076 |
|  | 10# | 1539 | 2041 | -1 | 50 | 1.2 | 60000 | 298 | 8760 | 正常 | 0.277 | 0.554 |  |  | 0.00000395 |
| 本项目 | 9# | 1711 | 1876 | 1 | 80 | 5.2 | 1000000 | 353 | 0.5 | 非正常 | 2.22 | 4.44 | 10 | 14.96 | 0.00019 |
| 江苏利民再生资源科技发展有限公司 | 1# | 1354 | 2703 | 2 | 45 | 2.25 | 213208 | 353 | 7200 | 正常 | 0.855 | 1.71 | 46.46 | 34.84 |  |
|  | 2# | 1506 | 2670 | 0 | 25 | 2.25 | 212907 | 353 | 7200 | 正常 | 0.2345 | 0.469 | 9.375 | 28.39 |  |
|  | 3# | 1652 | 2637 | 1 | 25 | 2.25 | 212907 | 353 | 7200 | 正常 | 0.2345 | 0.469 | 9.375 | 28.39 |  |
| 连云港中意航空材料有限公司 | 1# | 302 | 401 | 3 | 15 | 0.3 | 3000 | 298 | 7200 | 正常 | 0.0347 | 0.0694 |  |  |  |
| 江苏缠绕环保科技有限公司 | 1# | 196 | -228 | -1 | 15 | 0.3 | 3000 | 298 | 7200 | 正常 | 0.00005 | 0.0001 |  |  |  |
| 江苏沙英喜实业有限公司 | 2# | 1606 | 910 | -1 | 30 | 0.6 | 30000 | 333 | 7200 | 正常 | 0.147 | 0.294 | 0.026 | 0.225 |  |
|  | 3# | 1553 | 923 | 0 | 30 | 0.6 | 25000 | 298 | 7200 | 正常 | 0.0415 | 0.083 |  |  |  |
|  | 5# | 1500 | 943 | 0 | 30 | 0.6 | 25000 | 298 | 2800 | 正常 | 0.0695 | 0.139 |  |  |  |
| 连云港市明朋环保科技有限公司 | 1# | 964 | 235 | 1 | 15 | 0.5 | 14400 | 298 | 7200 | 正常 | 0.061 | 0.122 |  |  |  |
|  | 2# | 878 | 196 | 0 | 15 | 0.6 | 9000 | 323 | 7152 | 正常 | 0.111 | 0.222 | 1.153 | 0.881 |  |

注：参照PM2.5与PM10环境质量标准的比例关系，项目PM2.5源强按PM10的50%计

### 4.1.4区域环境空气质量达标情况及连云港市空气质量达标规划

#### 4.1.4.1 区域环境空气质量达标情况

经调查，2018年连云港市环境空气中，SO2、NO2年平均浓度、CO日均值的第95百分位浓度、PM10年平均浓度均符合国家二级标准要求；臭氧8小时第90位百分位浓度、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境控制属于PM2.5不达标区。

#### 4.1.4.2 连云港市环境空气质量达标规划

连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。

根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。

在落实了《连云港市空气质量达标规划》中的减排方案后，2020年PM2.5浓度相比2014年下降31.7%，年均浓度 43.9微克/立方米，基本达到污染控制目标（下降 28%），2030 年 PM2.5浓度相比 2014 年下降 46%，年均浓度 33.05 微克/立方米，占标率94.42%，优于二级标准要求。预测结果显示，预计 2020 年超标天数为 54 天，主要集中在冬季，全年优良率 85%以上，2030 年超标天数约 18 天，全年优良率达到 95%以上。类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM2.595%保证率日平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均目标浓度取为0.0708mg/m3。

在对区域P2.5削减的同时，也相应的对PM10进行了削减，类比2030年PM2.5年平均质量浓度占标率，PM1095%保证率日平均和年平均质量浓度浓度占标率取94.42%，达标规划日平均和年平均目标浓度分别为0.1416mg/m3，0.067mg/m3。

#### 4.1.4.3区域削减源调查

除《连云港市空气质量达标规划》外，灌云县根据《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》和市大气十条行动计划的要求对烟粉尘排放进行削减，具体包括如下：

表4.1-15  区域燃煤锅炉烟粉尘削减情况

| 序号 | 企业 | 县区 | 锅炉规模（t/h） | 污染治理措施 | 烟粉尘排放削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏远征化工有限公司 | 灌云县 | 20 | 拆除 | 111.19 |
| 2 | 江苏远征化工有限公司 | 灌云县 | 四台热风炉 | 煤改气 | 20 |
| 3 | 江苏明盛化工有限公司 | 灌云县 | 10 | 拆除 | 77.77 |
| 4 | 灌云县三星彩瓦有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 拆除 | 0.52 |
| 5 | 连云港白果方食品有限公司 | 灌云县 | 0.3 | 拆除 | 0.31 |
| 6 | 灌云县华建新型建材有限公司 | 灌云县 | 6 | 拆除 | 6.24 |
| 7 | 灌云县静爽纸业有限公司 | 灌云县 | 0.67 | 拆除 | 0.70 |
| 8 | 连云港旺珺水产养殖有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 拆除 | 0.52 |
| 9 | 灌云四季长青食品有限公司 | 灌云县 | 3 | 拆除 | 3.12 |
| 10 | 连云港五洲船舶重工有限公司 | 灌云县 | 1 | 拆除 | 1.04 |
| 11 | 连云港硕成精密铸造有限公司 | 灌云县 | 0.8 | 改用清洁能源 | 0.83 |
| 12 | 灌云县蓝天涂料厂 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 13 | 灌云县水洗厂 | 灌云县 | 0.47 | 改用清洁能源 | 0.49 |
| 14 | 康乐涂料厂 | 灌云县 | 0.6 | 改用清洁能源 | 0.62 |
| 15 | 连云港中锦食品配料有限公司 | 灌云县 | 0.53 | 改用清洁能源 | 0.55 |
| 16 | 灌云县腾跃涂料厂 | 灌云县 | 1 | 改用清洁能源 | 1.04 |
| 17 | 万家福生猪养殖专业合作社 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 18 | 中铁十局制梁厂 | 灌云县 | 4 | 改用清洁能源 | 4.16 |
| 19 | 加宽食品有限公司 | 灌云县 | 0.53 | 改用清洁能源 | 0.55 |
| 20 | 连云港力强粘合剂厂 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 21 | 连云港市岗东装饰材料厂 | 灌云县 | 1.4 | 改用清洁能源 | 1.46 |
| 22 | 灌云县胜资生猪有限公司 | 灌云县 | 0.6 | 改用清洁能源 | 0.62 |
| 23 | 聚利福粮仓 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 24 | 孙状粮仓 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 25 | 王明传粮仓 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 26 | 颜亭明粮仓 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 27 | 吴同祥粮仓 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 28 | 灌云县蒙恩紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 29 | 连云港恒运紫菜加工厂 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 30 | 连云港兆海紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 31 | 华明紫菜加工厂 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 32 | 连云港谦诚紫菜有限公司 | 灌云县 | 1.8 | 改用清洁能源 | 1.87 |
| 33 | 连云港亮丰紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 34 | 连云港鑫田紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 35 | 连云港海田紫菜有限公司 | 灌云县 | 1.13 | 改用清洁能源 | 1.18 |
| 36 | 连云港宏港紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 37 | 连云港食源紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.9 | 改用清洁能源 | 0.94 |
| 38 | 连云港育波紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 39 | 连云港海鑫紫菜有限公司 | 灌云县 | 0.5 | 改用清洁能源 | 0.52 |
| 合计 | 64.23 | / | 244.56 |

### 4.1.5大气环境影响方案

#### 4.1.5.1 预测模型选取

本项目大气评价等级为一级。结合用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本次环评采用导则推荐的AERMOD模式系统进行预测。

AERMOD由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会（AERMIC）开发。该系统以扩散统计理论为出发点，假设污染物的浓度分布在一定程度上服从高斯分布。模式系统可用于多种排放源（包括点源、面源和体源）的排放，也适用于乡村环境和城市环境、平坦地形和复杂地形、地面源和高架源等多种排放扩散情形的模拟和预测。

AERMOD模式系统包括AERMOD扩散模式、AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模块。

#### 4.1.5.2气象数据

本项目气象数据情况详见表4.1-16及表4.1-17。

表4.1-16      观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 气象站 等级 | 气象坐标 | 相对距离/m | 海拔高度 /m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 连云港 | 58044 | 一般站 | 119.2347 | 34.5489 | 45720 | 5 | 2018 | 逐时地面想想数据，包括 风向、②风速、③总云量④干球温度 |

表4.1-17    模拟气象数据信息

| 模拟点坐标/m | 平均海拔高度/m | 数据年份 | 模拟气象要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 119.202 | 34.5277 | 21 | 2018 | 一天早晚两次不同等压面上的气压、离地高度、干球温度，其中离地高度3000m以内的有效数据层数不少于10层。 |

#### 4.1.5.3地形数据

地形数据来源：环境影响评价GIS服务平台

数据时间：2018年10月22日

格式：USGSDEM

范围：50Km×50Km

分辨率：90m

#### 4.1.5.4土地利用

本项目位于灌云临港产业区，评价范围内土地利用类型主要为待开发工业用地（草地）。

#### 4.1.5.5预测内容及评价要求

本项目排放SO2和NOX之和大于500t/a，须进行PM2.5的预测，本项目对主要污染物（PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物、苯并(a)芘）进行预测分析。

⑴项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

⑵项目正常排放条件下，叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目，同步减去区域削减污染源的环境影响，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。

⑶项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1 h最大浓度贡献值, 评价其最大浓度占标率。

(4)计算项目大气环境防护距离。

预测情景详见表4.1-18。

表4.1-18    预测内容和评价要求

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 （小时平均浓度、24小时平均浓度） 长期浓度 （年平均浓度） | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-区域削减污染源+区域拟建、在建项目污染源 | 正常排放 | 短期浓度 （24小时平均浓度） 长期浓度 （年平均浓度） | 叠加达标规划目标浓度后保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，特征因子短期浓度达标情况 评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1小时平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源+项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 1小时平均质量浓度 | 大气环境防护距离 |

### 4.1.6预测结果及评价

#### 4.1.6.1 正常排放情况下项目贡献值分析

在2018年逐日逐时气象条件下，计算本项目正常排放的废气污染物对环境空气保护目标和网格点的贡献值，并计算其占标率情况。详见表4.1-19。

表4.1-19   本项目变动前后贡献质量浓度预测结果对比表

| 污染物 | 预测点 | 变动前 | 变动后 | 占标率变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |  |
| PM2.5 | 灌西盐场居民点 | 日平均 | 0.00011 | 170313 | 0.15 | 达标 | 0.00011 | 170313 | 0.15 | 达标 | 不变 |
|  |  | 全时段 | 0.000023 | 平均值 | 0.07 | 达标 | 0.000023 | 平均值 | 0.07 | 达标 | 不变 |
|  | 三百弓村 | 日平均 | 0.000102 | 171029 | 0.14 | 达标 | 0.000102 | 170313 | 0.14 | 达标 | 不变 |
|  |  | 全时段 | 0.000019 | 平均值 | 0.06 | 达标 | 0.000019 | 平均值 | 0.06 | 达标 | 不变 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.000781 | 170818 | 1.04 | 达标 | 0.000788 | 170818 | 1.05 | 达标 | +0.95% |
|  |  | 全时段 | 0.000252 | 平均值 | 0.72 | 达标 | 0.000256 | 平均值 | 0.73 | 达标 | +1.37% |
| PM10 | 灌西盐场居民点 | 日平均 | 0.000562 | 170115 | 0.37 | 达标 | 0.000562 | 170105 | 0.37 | 达标 | 不变 |
|  |  | 全时段 | 0.000135 | 平均值 | 0.19 | 达标 | 0.000135 | 平均值 | 0.19 | 达标 | 不变 |
|  | 三百弓村 | 日平均 | 0.000668 | 171023 | 0.45 | 达标 | 0.000671 | 171023 | 0.45 | 达标 | 不变 |
|  |  | 全时段 | 0.000146 | 平均值 | 0.21 | 达标 | 0.000146 | 平均值 | 0.21 | 达标 | 不变 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.004333 | 170708 | 2.89 | 达标 | 0.004333 | 170708 | 2.90 | 达标 | +0.35% |
|  |  | 全时段 | 0.001516 | 平均值 | 2.17 | 达标 | 0.001523 | 平均值 | 2.18 | 达标 | +0.46% |

#### 4.1.6.2 叠加后环境质量浓度预测及其分析

连云港市属于PM2.5不达标区，本次环评预测正常排放条件下，PM10对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值和区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度；PM2.5对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值和区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度、本项目排放的SO2、NOX转换的二次污染物PM2.5贡献浓度；其他污染物叠加环境空气保护目标、网格点处环境质量现状浓度和区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值。各因子叠加环境质量浓度预测结果见表4.1-20-4.1-21。

表4.1-20      叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 变动前 | 变动后 | 占标率变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目贡献值+区域在建项目贡献（mg/m3） | 背景现状（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 占标率% | 达标情况 | 本项目贡献值+区域在建项目贡献（mg/m3） | 背景现状（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 占标率% | 达标情况 |  |
| PM10 | 灌西盐场居民点 | 日平均 | 0.000622 | 0.1416 | 0.142222 | 94.815 | 达标 | 0.000625 | 0.1416 | 0.142225 | 94.817 | 达标 | +0.002% |
|  |  | 全时段 | 0.000195 | 0.067 | 0.067195 | 95.993 | 达标 | 0.000196 | 0.067 | 0.067196 | 95.994 | 达标 | +0.001% |
|  | 三百弓村 | 日平均 | 0.000433 | 0.1416 | 0.142033 | 94.689 | 达标 | 0.000435 | 0.1416 | 0.142035 | 94.690 | 达标 | 0.001% |
|  |  | 全时段 | 0.000096 | 0.067 | 0.067096 | 95.851 | 达标 | 0.000096 | 0.067 | 0.067096 | 95.851 | 达标 | 不变 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.001646 | 0.1416 | 0.143246 | 95.497 | 达标 | 0.001651 | 0.1416 | 0.143251 | 95.501 | 达标 | 0.004% |
|  |  | 全时段 | 0.000565 | 0.067 | 0.067565 | 96.521 | 达标 | 0.000573 | 0.067 | 0.067573 | 96.533 | 达标 | 0.012% |

表4.1-21  PM2.5叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 变动前 | 变动后 | 占标率变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目贡献值+区域在建项目贡献mg/m3 | 背景现状mg/m3 | SO2、NOX排放贡献mg/m3 | 叠加值mg/m3 | 占标率% | 达标情况 | 本项目贡献值+区域在建项目贡献mg/m3 | 背景现状mg/m3 | SO2、NOX排放贡献mg/m3 | 叠加值mg/m3 | 占标率% | 达标情况 |  |
| PM2.5 | 灌西盐场居民点 | 日平均 | 0.000311 | 0.0708 | 0.000639 | 0.07175 | 95.67 | 达标 | 0.000218 | 0.0708 | 0.000639 | 0.071657 | 95.54 | 达标 | -0.13% |
|  |  | 全时段 | 0.000098 | 0.033 | 0.000093 | 0.033191 | 94.83 | 达标 | 0.000048 | 0.033 | 0.000093 | 0.033141 | 94.69 | 达标 | -0.15% |
|  | 三百弓村 | 日平均 | 0.000217 | 0.0708 | 0.000584 | 0.071601 | 95.47 | 达标 | 0.000313 | 0.0708 | 0.000584 | 0.071697 | 95.60 | 达标 | 0.13% |
|  |  | 全时段 | 0.000048 | 0.033 | 0.000081 | 0.033129 | 94.65 | 达标 | 0.000098 | 0.033 | 0.000081 | 0.033179 | 94.80 | 达标 | 0.16% |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.000823 | 0.0708 | 0.002940 | 0.074563 | 99.42 | 达标 | 0.000826 | 0.0708 | 0.00294 | 0.074566 | 99.42 | 达标 | 0.001% |
|  |  | 全时段 | 0.000283 | 0.033 | 0.000597 | 0.03388 | 96.80 | 达标 | 0.000286 | 0.033 | 0.000597 | 0.033883 | 96.81 | 达标 | 0.009% |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，SO2、NOx排放转化的二次污染物PM2.5贡献浓度按以下公式计算：

C二次PM2.5  =  Φso2 × CSO2  +  ΦNO2 × CNO2

式中：C二次PM2.5为二次污染物PM2.5的质量浓度

Φso2、ΦNO2分别为SO2、NO2浓度换算为PM2.5浓度的系数，分别取0.58、0.44；

Cso2、CNO2分别为SO2、NO2的预测质量浓度。

通过上式计算，变动前后本项目排放的SO2、NOx转化的二次污染物PM2.5贡献日均浓度、年均浓度以及PM2.5叠加后的预测值不发生变化。

由表4.1-20，变动后本项目排放的颗粒物PM10对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值和、区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，PM10的日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足环境质量标准，变动后浓度变增加很小，占标率最大增加0.012%。本项目排放的PM2.5对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值、区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度和本项目排放的SO2、NOx转换的二次污染物PM2.5贡献浓度后，PM2.5的日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足环境质量标准，变动后浓度变化很小，占标率最大增加0.16%。

#### 4.1.6.3非正常排放情况的环境影响预测

变动前后，由于本项目非正常排放源强不发生变化，本项目非正常排放对环境空气敏感点的贡献浓度值及区域最大地面浓度值不发生变化。

#### 4.1.6.4无组织废气污染物对厂界的影响情况

变动前后，由于本项目无组织废气排放源强不发生变化，本项目各无组织废气污染物对厂界的浓度贡献值不发生变化。

#### 4.1.6.5大气评价结论

（1）变动后本项目排放的PM2.5对环境空气保护目标处的贡献浓度未发生变化，对网格点处的贡献浓度增加，占标率最大增加1.37%。本项目排放的PM10对环境空气保护目标处的贡献浓度未发生变化，对网格点处的贡献浓度增加，占标率最大增加0.46%。

（2）变动后本项目排放的PM10对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值和、区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，PM10占标率最大增加0.012%。

变动后本项目排放的PM10对环境空气保护目标、网格点处的贡献浓度叠加区域排放同类型污染物的拟建、在建项目贡献值和、区域连云港市大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，PM10占标率最大增加0.16%。

（3）变动后本项目非正常排放对环境空气敏感点的贡献浓度值及区域最大地面浓度值不发生变化；

（4）变动后本项目各无组织废气污染物对厂界的浓度贡献值不发生变化。

因此，变动后本项目大气环境影响可接受。

# 5变动后风险评价

项目变动以后，本项目不新增危险源，不新增危险原辅料。根据原环评报告书重大危险源判别结果，以及涉及的主要化学品的危险性、贮存量分析，本项目大气、地表水和地下水环境风险潜势为Ⅲ级，大气、地表水和地下水环境风险评价工作等级为二级，本次变动不降低整个厂区内的环境风险评价等级。

因此，项目在做好环评报告和项目安全评级文件中的相关风险防范措施，减少事故发生的可能，同时尽可能减轻事故造成的后果影响。具体的风险评价及风险防范措施详见原环评和项目安全评级文件。

# 6 变动后环境管理及监测计划

## 6.1 污染物排放清单及管理要求

6.1.1  变动后项目环保“三同时”

变动后本项目一期工程 “三同时”检查情况见表6.1-1。

表6.1-1  变动后 本项目一期工程 “三同时”检查一栏表

| 类别 | 污染源（生产车间） | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期工程 | 装卸G1-1 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 | 1#排气筒25m | 与主体工程同步完成 |
|  |  | 破碎G2-1 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 | 2#排气筒25m |  |
|  |  | 混配G3-1 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 | 1#排气筒25m |  |
|  |  | 段前料仓进料G4-1 | 粉尘 | 设置4套SNCR+1套ASC干式脱硫除尘系统 | 3#排气筒65m |  |
|  |  | 煅烧废气G5-1 | 粉尘、二氧化硫、氮氧化物等 |  |  |  |
|  |  | 振动下料输送G6-1 | 粉尘 | 4套布袋除尘器 | 4#、5#排气筒30m |  |
|  |  | 进仓G7-1 | 粉尘 | 2套布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 包装G8-1 | 粉尘 |  |  |  |
|  |  | 包装G8-2 | 粉尘 |  |  |  |
| 废水 | 运营期 | 软化水制备废水 | COD、SS、盐分 | 地埋式一体化处理设施 | 规划的园区污水处理厂建成前，通过污水收集管网接入附近的胜科（连云港）水务有限公司进行处理；规划的园区污水处理厂建成后，废水接入园区污水处理厂处理后排放。 | 与主体工程同步完成 |
|  |  | 循环系统排水 | COD、SS |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 噪声 | 运营期 | 风机 | / | 通风进出口设置进出风消声器、厂房隔音 | 降噪25dB(A)以上，确保厂界达标 | 与主体工程同步完成 |
|  |  | 各类生产泵 |  | 选低噪音设备、安装减振装置、厂房隔音 | 降噪30dB(A)以上，确保厂界达标 |  |
|  |  | 各类生产设备 |  | 安装减振装置，厂房隔声 | 降噪25dB(A)以上，确保厂界达标 |  |
| 固废 | 运营期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 全部处理 | 与主体工程同步完成 |
|  |  | 生产工艺 | 石膏 | 收集外售 | 全部处理 |  |
|  |  |  | 废尘 | 收集外售 | 全部处理 |  |
|  |  |  | 废导热油、废机油、废油漆桶 | 委托有资质单位处理 | 全部处理 |  |
|  |  | 设置专门的危险废物储存场所 | 满足要求 |  |
| 事故应急措施 | 报警系统、消防器材、喷淋设施等 | 减少或预防事故发生，发生突发事故能及时进行处理，防止消防尾水、不达标废水直接排放 | 与主体工程同步完成 |
|  | 自动检测仪器、超限报警装置、有毒和可燃气体检测报警仪 |  |  |
|  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统 |  |  |
|  | 建立事故风险紧急监测系统 |  |  |
|  | 其它风险防范措施 |  |  |
|  | 环境风险事故应急预案 |  |  |
|  | 报警系统、消防器材、喷淋设施等 |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 设有专门的环保安全机构 | 负责环境管理、环境监测和事故应急处理 | 与主体工程同步完成 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 设污水排放口1个，雨水排放口1个，排口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置，并在排口设置明显标志。做到“清污分流、雨污分流”，生产废水原则上应经专用明管输送至集中污水处理厂，并设置在线监控装置、视频监控系统和自动阀门。 | 实现清污分流 | 与主体工程同步完成 |

6.1.2  排污口设置及规范化整治

6.1.2.1废水排放口

本项目排水采取清污分流制，污水经预处理达到接管要求后排入所在区域污水处理厂再进行深度处理，清净下水经收集后排入区域雨水管网。项目利用厂区现有污水排水口及清水排放口，废水、清下水排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置、《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》，连环发[2017]115号设置。。

具体应有如下设施与标志：

(1)废水排放口安装COD自动监测仪、流量计、数采仪，并设置采样点。

(2)在公司污水处理站出口设置规范化的排污口。

(3)在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

(4)雨水排口应安装COD自动监测仪、流量计、数采仪，COD自动监测仪应与流量计建立联动机制，流量大于1L/s时，COD自动监测仪应当自动采样监测，至少每小时自动采样监测1次。

6.1.2.2废气排气口

本项目一期工程共设置5个排气筒。废气排口也须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，具体如下：

⑴ 排气筒设置便天采样、监测的采样口和采样监测平台。

⑵ 废气净化设施的进出口均设置采样口。

⑶ 在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

6.1.2.3固定噪声污染源扰民处规范化整治

应在车间引风机等以及其它高噪声源处设置噪声环境保护图形标志牌。

6.1.2.4固体废弃物储存（处置）场所规范化整治

①危险废物与一般废物分别设置贮存场所。

②固体废物贮存场所要防扬散、防流失、防渗漏、防雨、防洪水。

③一般固体贮废物存场所在醒目处设置一个标志牌。

④危险废物贮存场所的边界采用墙体封闭，并在边界各进出路口设置明显标志牌。

6.1.3  污染物排放情况

变动前后，本项目废气、废水总量控制指标均不发生变化，变动后全厂污染物总量控制指标见表6.1-2。

表6.1-2  变动后项目污染物总量控制指标表（t/a）

| 分期 | 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 接管量 | 最终排放量 |
| 一期 | 废水 | 废水量 | 184272m3/a | / | 184272m3/a | 184272m3/a |
|  |  | COD | 28.5 | / | 28.5 | 9.213 |
|  |  | SS | 10.528 | / | 10.528 | 1.842 |
|  |  | 氨氮 | 0.184 | / | 0.184 | 0.184 |
|  |  | 总氮 | 0.265 | / | 0.265 | 0.265 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 盐分 | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 有组织废气 | NOX | 314 | 157 | 157 |
|  |  | SO2 | 4000.18 | 3840.18 | 160 |
|  |  | 颗粒物 | 1385.5 | 1362.75 | 22.75 |
| 二期 | 废水 | 废水量 | 184272m3/a | / | 184272m3/a | 184272m3/a |
|  |  | COD | 28.5 | / | 28.5 | 9.213 |
|  |  | SS | 10.528 | / | 10.528 | 1.842 |
|  |  | 氨氮 | 0.184 | / | 0.184 | 0.184 |
|  |  | 总氮 | 0.265 | / | 0.265 | 0.265 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 盐分 | 165 | / | 165 | 165 |
|  | 有组织废气 | NOX | 314 | 157 | 157 |
|  |  | SO2 | 4000.18 | 3840.18 | 160 |
|  |  | 颗粒物 | 1385.5 | 1362.75 | 22.75 |
| 三期 | 废水 | 废水量 | 12264m3/a | / | 12264m3/a | 12264m3/a |
|  |  | COD | 4.908 | / | 4.908 | 0.614 |
|  |  | SS | 3.678 | / | 3.678 | 0.124 |
|  |  | 氨氮 | 0.429 | / | 0.429 | 0.429 |
|  |  | 总氮 | 0.611 | / | 0.611 | 0.611 |
|  |  | 总磷 | 0.1 | / | 0.1 | 0.1 |
|  | 有组织废气 | NOX | 131 | 65.5 | 65.5 |
|  |  | SO2 | 219 | 175.2 | 43.8 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.0015 | 0.00113 | 0.00037 |
|  |  | 颗粒物 | 1080.9 | 1057.87 | 23.03 |
|  |  | 沥青烟 | 39.5 | 32.55 | 6.95 |
| 四期 | 废水 | 废水量 | 12264m3/a | / | 12264m3/a | 12264m3/a |
|  |  | COD | 4.908 | / | 4.908 | 0.613 |
|  |  | SS | 3.678 | 0.897 | 2.781 | 0.122 |
|  |  | 氨氮 | 0.429 | / | 0.429 | 0.429 |
|  |  | 总氮 | 0.611 | / | 0.611 | 0.611 |
|  |  | 总磷 | 0.1 | / | 0.1 | 0.016 |
|  | 有组织废气 | NOX | 131 | 65.5 | 65.5 |
|  |  | SO2 | 219 | 175.2 | 43.8 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.0015 | 0.00113 | 0.00037 |
|  |  | 颗粒物 | 1080.9 | 1057.87 | 23.03 |
|  |  | 沥青烟 | 39.5 | 32.55 | 6.95 |
| 本项目合计 | 废水 | 废水量 | 393072m3/a | / | 393072m3/a | 393072m3/a |
|  |  | COD | 66.816 | / | 66.816 | 19.653 |
|  |  | SS | 28.412 | 0.897 | 27.515 | 3.93 |
|  |  | 氨氮 | 1.226 | / | 1.226 | 1.226 |
|  |  | 总氮 | 1.752 | / | 1.752 | 1.752 |
|  |  | 总磷 | 0.28 | / | 0.28 | 0.196 |
|  |  | 盐分 | 330 | / | 330 | 330 |
|  | 有组织废气 | NOX | 890 | 445 | 445 |
|  |  | SO2 | 8438.36 | 8030.76 | 407.6 |
|  |  | 苯并（a）芘 | 0.003 | 0.00226 | 0.00074 |
|  |  | 颗粒物 | 4932.8 | 4841.24 | 91.56 |
|  |  | 沥青烟 | 79 | 65.1 | 13.9 |

## 6.2 环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目一期工程污染源监测计划如下：

（1）污染源监测

①废气

煅烧、焙烧废气排口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物设自动监测。

其他废气排口：颗粒物每半年手动监测1次。

厂界无组织废气：每半年手动监测1次，监测项目为颗粒物等。

②废水

对厂区废水总排口COD、SS、BOD5、氨氮、总磷应每半年监测1次。若自身监测设备不能满足需要，可通过委托当有监测资质单位进行。

（2）环境质量监测计划

①大气

表6.2-1  大气环境质量监测计划表

| 编号 | 监测点位置 | 距离（m） | 方位 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 灌西盐场居民点 | SW | 1800 | 苯并（a）芘、臭气浓度 | 每年1次 |

②地表水

表6.2-2  地表水环境质量监测计划表

| 河流名称 | 监测断面 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新沂河 | 新沂河污水厂排口上游500米、下游1000米 | pH、COD、氨氮、总磷 | 每年1次 |
| 五灌河 | 五灌河水厂取水口 |  |  |

③土壤

厂址附近，每年监测1次。

监测因子：pH、锌、镍、铬、汞、砷、铜、镉、铅、苯并（a）芘等

④地下水

按照当地地下水流向，在项目场地内（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，每年监测1次。

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮等。

（3）非正常和事故排放监测计划

在非正常排放当天风向下风向，布设2～4个监测点，1～2个位于预测最大落地浓度附近，其余设在下风向的保护目标处，连续监测2天，每天监测四次。可根据监测结果延长或减少监测时间。监测项目根据事故排放因子确定。

（4）监测仪器

本工程需配备的环境监测仪器pH计、噪声测定仪等。部分项目的监测仪器本企业不进行配备，可委托专业环境监测机构进行监测。

# 7结论

⑴ 变动内容

本次变动调整的主要内容为：

①由于一期工程装卸与破碎工段之间距离较远（70m），共用一台布袋除尘器和排气筒影响粉尘处理效果，装卸工段与混配工段距离较近（15m）。因此，一期工程装卸与破碎工段各设置1台布袋除尘器，装卸与混配工段共用1#排气筒，破碎工段废气处理后通过2#排气筒高空排放。一期工程排气筒数量由4根变为5根，增加1根排气筒；

②由于一期工程煅烧炉下料线除尘器之间距离较远（60m），横向管道多，6台除尘器同时运行影响除尘器收集处理效果，因此，一期工程在煅烧车间东侧钢板筒仓位置增加1根5#排气筒，1#、2#钢板筒仓与1#、2#、3#、4#煅烧炉下料线共用4#排气筒；3#、4#钢板筒仓共用5#排气筒。

⑵ 调整后环境影响分析

变动后，本项目正常排放PM10和PM2.5预测值变化量较小，因此，变动后本项目大气环境影响可接受。

变动后项目废水产生及排放情况不发生变化。

变动后项目固废产生及排放情况不发生变化。

调整后噪声源强基本不发生变化，故调整后噪声影响较调整前不会加大对外环境的影响。

⑶总量控制

变动后，废水、废气各污染因子排放量均不增加。

⑷总结论

调整后，在企业严格落实环保“三同时”措施、确保各项环保措施稳定正常运行、外排污染物达标排放的情况下，经分析，调整后变化的各废气、废水污染因子、固废对环境影响较小，均能够达标排放且调整后较调整前不加大对外环境的影响。由此可见，项目的调整在环境保护方面是可行的。